L’exploration et l’exploitation des huiles et gaz de schiste ou hydrocarbures de roche-mère par  fracturation  hydraulique.

André Picot, Joëlle David, Pierre David et Jérôme Tsakiris

SOMMAIRE :

INTRODUCTION

I, L’EXTRACTION DES GAZ NON CONVENTIONNELS

II, LES FLUIDES DE FRACTURATION

III, COMPOSES CHIMIQUES MINERAUX, CARACTERISES DANS LES FLUIDES DE FRACTURATION

IV, COMPOSES CHIMIQUES ORGANIQUES, CARACTERISES DANS LES FLUIDES DE FRACTURATION

V,  LES FLUIDES DE FRACTURATION, UN MILIEU REACTIONNEL

VI, VOIES D’EXPOSITION AUX PRODUITS CHIMIQUES PRESENTS DANS LES FLUIDES DE FRACTURATION ET LES RISQUES ASSOCIES

VII, LES PRINCIPAUX PRODUITS TOXIQUES POUR L’HOMME, PRESENTS DANS LES FLUIDES DE FRACTURATION

VIII, UNE CONCLUSION QUI DEMEURE TOUJOURS PROVISOIRE

# INTRODUCTION

Comme les réserves de gaz naturel conventionnel (méthane…) décroissent inexorablement et  pourraient être épuisées dans une soixantaine d’années, l’extraction des huiles et gaz non conventionnels emprisonnés dans du schiste ou hydrocarbures de roche-mère (roches sédimentaires) ou du charbon apparaît comme une alternative très séduisante pour plusieurs pays (Etats-Unis, Canada, maintenant l’Europe et dans l’avenir la Russie et la Chine). Récemment des analystes économistes américains ont déclaré que les compagnies pétrogazières, surestiment la productivité et la taille des réserves de gaz de schiste aux États-Unis (The New York Times, 25 Juin 2011).

Le tableau 1, recense les ressources mondiales (en trillions de m³ des trois différents types de gaz).

| Type de gaz | Ressources mondiales En trillions de m³ | Estimation des coûts d’extraction en milliers de dollars |
| --- | --- | --- |
| Gaz de schiste | 666 | 140 à 210 $ |
| Gaz de charbon | 256 | 35 à100 $ |
| Gaz conventionnel | 185 | - |

Tableau 1 : RESSOURCES MONDIALES DE DIFFERENTS GAZ HYDROCARBONES

(Source : Investors Chronicle, avril 2010)

Les gaz non conventionnels représenteraient plus de quatre fois les ressources de gaz conventionnels.

Si on  arrivait à bien exploiter ces gaz non conventionnels, cela changerait considérablement la politique énergétique mondiale, mais à quel prix pour l’environnement, tant les techniques d’extraction actuellement mises en place semblent polluantes et par ailleurs pas aussi rentables que vantées !

# I,  L’EXTRACTION DES GAZ NON CONVENTIONNELS

Si les nappes de gaz conventionnels (méthane) sont bien localisées dans des poches le plus souvent hermétiques, par contre les gisements de gaz non conventionnels sont répartis de manière diffuse dans différentes couches géologiques.

Classiquement, ces gaz non conventionnels se regroupent en trois catégories :

- Les gaz de schiste ou roche-mère enfermés dans différentes formations géologiques argileuses.

- Les gaz de charbon piégés dans des lits de charbon (houille) et responsables des coups de grisou, qui frappent encore fréquemment plusieurs pays charbonniers (3000 morts/an en Chine).

- Les autres sources de gaz, confinées dans des réservoirs de très faible  perméabilité (tight gas).

L’extraction du gaz naturel de schiste ou roche-mère par fracturation hydraulique (hydraulic  fracturing ou fracking) est une technologie récente, qui a débuté aux Etats-Unis à l’échelle industrielle en 2005,  d’abord aux Etats-Unis puis localement en Europe (Allemagne, Grande-Bretagne…)

Actuellement le gaz extrait par cette technologie correspond à environ 15%  de la production totale de gaz aux Etats-Unis.

Classiquement, deux techniques de forage sont utilisées :

- Le forage vertical, réalisé depuis la surface du sol.

- Le forage horizontal, à partir d’un puits vertical et permettant d’opérer sur de grandes distances (1 à 3 km).

Ces technologies de plus en plus perfectionnées, permettent d’atteindre des formations géologiques profondes (jusqu’à 4000 mètres de profondeur). A ces profondeurs, comme la perméabilité du schiste est très faible et ne peut permettre l’extraction du gaz inclus, il est obligatoire de fracturer la roche par des techniques chimiques très puissantes (eau, fluides spéciaux, sous pression).

La fracturation dite hydraulique se fait par injection d’eau (2000 à 20.000 m³ par cycle de fracturation) sous forte pression (plus de 76MPa) avec du sable fin et des produits chimiques qui empêchent les fractures de se refermer, comme l’indique les schémas 1 et 2, ci-après :

Schéma 1

TECHNIQUES DE FORAGE UTILISEES CLASSIQUEMENT

POUR EXTRAIRE LE GAZ ET HUILES DE SCHISTE

(Source: ifpenergiesnouvelles.fr)

Schéma 2

PARCOURS DU FLUIDE DE FRACTURATION DANS L’EXTRACTION DU GAZ ET HUILES DE SCHISTE

(Source: lecercle.lesechos.fr)

A part l’eau, le fluide de fracturation peut-être de la boue ou un fluide synthétique à viscosité        contrôlée, enrichi en agents durs (sable tamisé, microbilles de céramique…).

Historiquement,  le premier essai de fracturation hydraulique sur un puits vertical aurait été testé aux Etats-Unis en 1947 par la compagnie « HALLIBURTON ». Quant au premier forage horizontal il aurait été réussi en juin 1980 par ELF-AQUITAINE à Lacq.

Photo : Puits d’extraction de gaz de schiste

(Source: en.wikipedia.org)

# II,  LES FLUIDES DE FRACTURATION

Les fluides de fracturation (fracturing fluid) sont des fluides injectés sous fortes pressions dans une      formation géologique, afin de broyer des roches dures et peu perméables, dans le but de libérer les hydrocarbures (gaz, huile) qu’elles emprisonnent.

Ce fluide de fracturation a trois fonctions principales :

a- Transporter les composés chimiques, qui vont aider à désorber de la roche le gaz à extraire.  Jusqu’à une date récente, la composition des fluides de fracturation était tenue secrète par les exploitants, au titre du secret industriel.

b- Ouvrir et étendre un réseau de fractures.

c- Transporter des agents de soutènement (proppants) qui sont des particules solides en suspension          dans un fluide et ceci, le long des fractures.

Devant l’inquiétude croissante des populations environnantes, l’Agence de Protection  environnementale américaine (US –EPA) a demandé en mars 2010 à neuf compagnies, qui aux Etats-Unis, exploitent les huiles et gaz de schiste, de lui fournir la liste des produits chimiques, utilisés dans leurs différents procédés. En fait, celle-ci, paraît assez folklorique ! (2500 produits, plus ou moins bien identifiés).

Un pré rapport, de février 2011,  concernant l’impact des fluides de fracturation sur les ressources en  eau, fournit des informations intéressantes, quant aux produits chimiques caractérisés dans les eaux de rejets d’extraction.

En toute logique, la composition chimique des fluides de fracturation doit varier selon la nature des roches à fragmenter, la profondeur du puits et certainement par rapport à bien d’autres critères non publiés, le secret industriel étant de mise dans cette activité.

Selon le site internet de la firme pétrolière américaine HALLIBURTON, le fluide de fracturation utilisé par cette entreprise contiendrait en moyenne 99,5% d’un mélange d’eau et de sable (silice cristalline), ce sable pouvant être pelliculé de résines ou être remplacé par des billes de céramique.

En plus de l’eau et des agents de soutènement (sable, billes de céramique…), le fluide de fracturation peut contenir divers produits chimiques et ceci à des concentrations variables, selon les firmes et les sites d’extraction.

Selon les compagnies pétrolières, la composition en additifs chimiques varie considérablement. Certaines sociétés affirment utiliser moins de 10 produits, négligeant même de mettre des biocides. Si cette dernière information est exacte, on peut craindre une contamination microbiologique des écosystèmes aquatiques et du sol, lors de la remontée du fluide de fracturation.

Dans le tableau 2, à partir des données publiées concernant les fluides dits de fragmentation utilisés dans l’extraction des huiles et gaz de schiste aux Etats-Unis, sont résumés les principaux types d’agents chimiques, ainsi que leur concentration moyenne.

| TYPE D’additifs | PRINCIPAUX COMPOSES CHIMIQUES | COMPOSITION % en volume |
| --- | --- | --- |
| 1 | Eau |  | 90 |
| 2 | Agents de soutènement | Silice cristalline, billes de céramique | 9,51 |
| 3 | Acides forts, dissolvant les métaux | Acide chlorhydrique | 0,123 |
| 4 | Agents réducteurs de friction | Polyacrylamide, huiles minérales | 0,088 |
| 5 | Surfactants (agents diminuant la tension superficielle) | 2-Butoxyéthanol,Isopropanol, Octylphénoléthoxylés | 0,085 |
| 6 | Stabilisants de l’Argile | Chlorure de potassium Chlorure de tétraméthylammonium | 0,06 |
| 7 | Agents gélifiants | Bentonite , Gomme Guar, Hydroxyéthylcellulose | 0,056 |
| 8 | Inhibiteurs des dépôts dans les canalisations | Ethylène-glycol, Propylène-glycol | 0,043 |
| 9 | Agents de contrôle du pH | Carbonate de sodium, Carbonate de potassium, Chlorure d’ammonium | 0,011 |
| 10 | Agents de tenue des gels | Hémicellulase, Persulfate d’ammonium, Quebracho | 0,01 |
| 11 | Agents de maintien de la fluidité en cas d’augmentation de la température | Perborate de sodium, Borates, Anhydride acétique | 0,007 |
| 12 | Agents de contrôle du taux de Fer | Acide citrique, EDTA* | 0,004 |
| 13 | Inhibiteurs de corrosion | Dérivés de la Quinoléine, Diméthylformamide (DMF), Alcool propargylique | 0,002 |
| 14 | Biocides (antiseptiques) | Dibromoacétonitrile, Glutaraldéhyde, DBNPA** | 0,001 |

Tableau 2 : TYPES D’ADDITIFS ET LEUR POURCENTAGE DANS UN LIQUIDE DE FRAGMENTATION  D’EXPLOITATION DU GAZ DE SCHISTE AUX ETATS-UNIS.

(Source: Ground water protection and all consulting 2009)

http://www.netl.doe.gov/technologies/oil-gas/publications

*EDTA: Acide éthylènediaminetétraacétique

**DBNPA : 2,2-dibromo-3-nitropropionamide

A partir des listes consultables, les composés chimiques les plus souvent cités, peuvent être classés en  deux groupes principaux :

- Les composés minéraux, qui regroupent tous les éléments chimiques classés dans le tableau périodique (proposé  par le chimiste russe Mendelievv), à l’exception des composés carbonés organiques.

- Les composés organiques, qui selon la définition de l’IUPAC (Union Internationale de Chimie Pure et Appliquée) correspondent aux composés du carbone lié à lui- même (formant la famille des carbures) ou, pour l’essentiel, à l’hydrogène, constituant la grande famille des hydrocarbures. Squelette de base de tous les composés organiques, les hydrocarbures sont les constituants très majoritaires des gaz conventionnels (méthane) ou ceux non conventionnels, mais aussi des pétroles.

Le schéma 3, résume cette classification des produits chimiques que l’on peut retenir pour séparer les principaux composés chimiques décrits dans les fluides de fracturation, car elle permet de séparer les produits chimiques minéraux qui sont les plus abondants en concentration comme dans les fluides de fracturation (eau, acide chlorhydrique, sels alcalins …), des produits chimiques organiques, qui sont les plus nombreux.

Schéma 3 :

CLASSIFICATION DES PRODUITS CHIMIQUES

Le tableau 3, ci-après, regroupe les principaux composés chimiques minéraux, identifiés aux Etats-Unis dans les fluides de facturation. Ces produits sont identifiés par leur numéro CAS (Chemical Abstract Service de l’American Chemical Society) et leur éventuelle toxicité à court, moyen ou long terme est signalée (seulement à titre indicatif).

# III,  COMPOSES CHIMIQUES MINERAUX CARACTERISES DANS LES FLUIDES DE FRACTURATION

Tableau 3 : PRINCIPALES FAMILLES DE COMPOSES MINERAUX AVEC LES PRODUITS CHIMIQUES

MINERAUX LES PLUS  CARACTERISTIQUES RENCONTRES DANS LES FLUIDES DE FRACTURATION

| famille chimique minerale | principaux composes chimiques mineraux dans les fluides de fracturation | N° CAS | toxicite |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Aiguë ou Subaiguë | A long terme |
| Composés azotés | 1 | Diazote (Azote) N2 | 7727-37-9 | Anoxie |  |
|  | 2 | Nitrites NO2− |  |  | Méthémoglobinisant |
|  | 3 | Nitrates NO3− |  |  | Méthémoglobinisant |
|  | 4 | Ammoniac NH3 | 7664-41-7 | Asphyxie | Irritant respiratoire |
|  | 5 | Sels d’ammonium X− NH4+ |  |  |  |
|  | 6 | Urée | 57-13-6 |  |  |
| Composés bromés | 7 | Bromure de sodium NaBr | 7647-15-6 | Hypnotique |  |
|  | 8 | Bromate de sodium Na O3Br | 7789-38-0 | Méthémoglobinisant | Reprotoxique |
| Composés chlorés | 9 | Dichlore (Chlore) Cl2 | 7782-50-5 | Corrosif | Irritant |
|  | 10 | Dioxyde de chlore ClO2 | 10049-04-4 | Irritant | Atteinte bronchique |
|  | 11 | Chlorure d’hydrogène HCl (Acide chlorhydrique) | 7647-01-0 | Corrosif | Irritant |
|  | 12 | Chlorures Cl- |  |  | Hypertension |
|  | 13 | Hypochlorite de sodium (Eau de javel) NaOCl | 7681-52-9 | Irritant |  |
|  | 14 | Chlorite de sodium Na O2Cl | 7647-14-5 | Irritant |  |

| famille chimique minerale | principaux composes chimiques mineraux dans les fluides de fracturation | N° CAS | toxicite |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Aiguë ou Subaiguë | A long terme |
| Composés de l’Aluminium | 15 | Aluminium Al° | 7429-90-5 |  |  |
|  | 16 | Alumine Al2O3 | 1344-28-1 |  |  |
|  | 17 | Trichlorure d’aluminium AlCl3 | 7446-70-0 | Irritant | Neurotoxique central |
|  | 18 | Silicate d’aluminium Al2SiO5 | 1241-46-7 |  |  |
| Composés du Baryum | 19 | Sulfate de baryum BaSO4 | 7727-43-7 |  |  |
| Composés du Calcium | 20 | Oxyde de calcium (Chaux vive) CaO | 1305-78-8 | Corrosif | Irritant |
|  | 21 | Hydroxyde de calcium (Chaux éteinte) Ca(OH)2 | 1305-62-0 | Irritant |  |
|  | 22 | Chlorure de calcium CaCl2 | 10043-52-4 |  |  |
|  | 23 | Carbonate de calcium CaCO3 | 471-34-1 |  |  |
|  | 24 | Hypochlorite de calcium Ca(OCl)2 | 7778-54-3 |  |  |
| Composés du Carbone minéral | 25 | Dioxyde de carbone (Gaz carbonique supracritique) CO2 | 124-38-9 | Anoxie, Gelure |  |
|  | 26 | Noir de carbone | 7440-44-0 |  |  |
|  | 27 | Graphite | 7782-42-5 |  |  |
| Composés du Chrome | 28 | Chrome (Métal) Cr° | 7440-47-3 |  |  |
|  | 29 | Acétate de chrome trivalent (Acétate chromique) Cr(CH3COO) 3 | 1066-30-4 | Allergisant |  |
| Composés du Cuivre | 30 | Cuivre (métal) Cu° | 7440-50-8 |  |  |
|  | 31 | Chlorure cuivrique, dihydraté CuCl2, 2H2O | 7447-39-4 | Irritant |  |
|  | 32 | Sulfate cuivrique CuSO4 | 7758-98-7 | Irritant |  |
| Composés du Fer | 33 | Fer (métal) Fe° | 7439-89-6 |  |  |
|  | 34 | Chlorure ferrique FeCl3 | 7705-08-0 | Irritant |  |
|  | 35 | Sulfate ferreux heptahydraté Fe SO4, 7H2O |  | Irritant |  |
|  | 36 | Oxyde ferrique Fe2O3 | 7720-78-7 |  |  |

| famille chimique minerale | principaux composes chimiques mineraux rencontres dans les fluides de fracturation | N° CAS | toxicite |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Aiguë ou Subaiguë | A long terme |
| Composés du Magnésium | 37 | Chlorure de magnésium MgCl2 | 7786-30-3 |  |  |
|  | 38 | Nitrate de magnésium Mg(NO3)2 | 10377-60-3 |  |  |
|  | 39 | Aluminosilicate de magnésium |  |  |  |
| Composés du Nickel | 40 | Sulfate de nickel NiSO4 | 7786-81-4 |  | Allergisant |
| Composés du Potassium | 41 | Hydroxyde de potassium (Potasse) KOH | 1310-58-3 | Corrosif | Irritant |
|  | 42 | Chlorure de potassium KCl | 7447-40-7 |  |  |
| Composés du Silicium | 43 | Silice cristalline (Cristobalite, Quartz, Tridymite) (SiO2)n | 14464-46-1 15468-32-3 | Irritant | Fibrose (silicose), Cancérogène sous forme de particules (Groupe 1 du CIRC) |
|  | 44 | Talc (Silicate de magnésium, anhydre) Mg3(SiO3)2 | 14807-96-6 |  |  |
|  | 45 | Attapulgite (Polygorcite) | 12174-11-7 |  |  |
|  | 46 | Bentonite | 1302-78-9 |  |  |
|  | 47 | Mica | 12001-26-2 | Irritant pulmonaire | Si présence de quartzfibrose |
|  | 48 | Terre de diatomée |  | Irritant pulmonaire | Si présence de quartzfibrose |
| Composés du Sodium | 49 | Hydroxyde de sodium (Soude caustique) NaOH | 1310-73-2 | Corrosif | Irritant |
|  | 50 | Hydrogénocarbonate de sodium (Bicarbonate de sodium) NaHCO3 | 144-55-8 |  |  |
|  | 51 | Carbonate de sodium Na2CO3 | 497-19-8 | Irritant | Irritant |
|  | 52 | Nitrite de sodium NaNO2 | 7632-00-0 | Méthémoglobinisant | Méthémoglobinisant, Cancérogène (Groupe 2A du CIRC) |
|  | 53 | Nitrate de sodium NaNO3 | 7631-99-4 | Méthémoglobinisant | Méthémoglobinisant, Cancérogène (Groupe 2A du CIRC) |
|  | 54 | Sulfite de sodium Na2SO3 | 7757-83-7 | Irritant |  |
|  | 55 | Sulfate de sodium Na2SO4 | 7757-82-6 |  |  |

| famille chimique minerale | principaux composes chimiques mineraux rencontres dans les fluides de fracturation | N° CAS | toxicite |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Aiguë ou Subaiguë | A long terme |
| Composés du Soufre | 56 | Acide sulfurique H2SO4 | 7664-93-9 | Corrosif | Irritant, Cancérogène sous forme d’aérosols (Groupe 1 du CIRC) |
|  | 57 | Acide sulfamique (Acide amidosulfonique) HOSO2NH2 | 5329-14-6 | Irritant cutané, muqueux |  |
|  | 58 | Sulfate d’ammonium (NH4)2SO4 | 7783-20-2 |  |  |
|  | 59 | Thiocyanate d’ammonium (NH4)2S2O3 | 1762-95-4 |  |  |
|  | 60 | Persulfate d’ammonium (Peroxydisulfate d’ammonium) (NH4)2S2O8 | 7727-54-0 | Irritant oculaire, cutané, respiratoire | Allergisant |
| Composés du Titane | 61 | Titane (métal) Ti° | 7440-32-6 |  |  |
|  | 62 | Dioxyde de titane TiO2 | 13463-67-7 |  | Cancérogène possible (Groupe 2B du CIRC) |
| Composés du Zinc | 63 | Zinc (métal) Zn° | 7440-66-6 |  |  |
|  | 64 | Carbonate de zinc ZnCO3 | 3486-35-9 |  |  |
| Composés du Zirconium | 65 | Nitrate de zirconium Zr(NO3)4 | 13746-89-9 |  |  |
|  | 66 | Sulfate de zirconium Zr(SO4)2 | 14644-61-2 |  |  |
|  | 67 | Oxychlorure de zirconium (Chlorure de zirconyle) ZrOCI2 | 7699-43-6 | Corrosif | Irritant |
| Composés Borés | 68 | Acide borique H3BO3 | 10043-35-3 | Irritant cutané | Reprotoxique (Repro2) |
|  | 69 | Borates BO3 3- |  | Irritant | Reprotoxique |
|  | 70 | Métaborate de sodium, octahydraté Na BO2 , 8 H2 O | 7775-19-1 | Irritant |  |
|  | 71 | Oxyde borique B2 O3 | 1303-86-2 | Irritant cutané, oculaire | Reprotoxique |
|  | 72 | Perborate de sodium, tétrahydraté Na BO4, 4H 2O | 10486-00-7 | Irritant oculaire | Reprotoxique (Repro2/Repro3) |

| famille chimique minerale | principaux composes chimiques mineraux rencontres dans les fluides de fracturation | N° CAS | toxicite |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Aiguë ou Subaiguë | A long terme |
| Composés fluorés | 73 | Fluorure d’hydrogène (Acide fluorhydrique) HF | 7664-39-3 | Corrosif | Irritant |
|  | 74 | Bifluorure d’ammonium F2(NH4)2 | 1341-49-7 | Corrosif | Irritant |
| Composés oxygénés | 75 | Peroxyde d’hydrogène (Eau oxygénée) H2O2 | 7722-84-1 | Irritant, cutané, oculaire | Promoteur de cancérogenèse |
| Composés phosphorés | 76 | Phosphate dipotassique K2H(PO4) | 7758-11-4 |  |  |
|  | 77 | Phosphate trisodique Na3(PO4) | 7601-54-9 |  |  |

Photo : Paysage de puits d’extraction de gaz de schiste (Marcellus shale)

(Source: inconnue)

# IV, PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES CARACTERISES DANS LES FLUIDES DE FRACTURATION

Si les produits minéraux peuvent être regroupés autour des éléments chimiques eux-mêmes, par contre les produits organiques vont être classés par famille chimique.

Tous les composés organiques sont à base de carbone, le plus souvent lié à de l’hydrogène, constituant ainsi leur squelette hydrocarboné et sur lequel va en général se greffer une ou plusieurs fonctions chimiques responsables de la réactivité de ces molécules.

Le tableau 4, regroupe les principaux composés organiques, classés par famille et qui ont été répertoriés par l’Agence de Protection de l’Environnement (EPA) américaine, dans les fluides de fracturation.

Sur ce tableau, chaque composé est identifié par son numéro CAS et à titre indicatif, est signalé lorsqu’elles sont décrites, la toxicité aiguë ou subaiguë, ainsi que la toxicité à long terme.

Tableau 4 : PRINCIPAUX COMPOSES ORGANIQUES, MIS EN EVIDENCE DANS LES FLUIDES DE FRACTURATION

| FAMILLES CHIMIQUES ORGANIQUES | N° | PRINCIPAUX COMPOSES CHIMIQUES ORGANIQUES | N° CAS | tOxicite HUMAINE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Aiguë ou subaiguë | A long terme |
| Hydrocarbures saturés : Alcanes | 78 | Méthane CH4 | 74-82-8 | Asphyxiant |  |
|  | 79 | Ethane CH3-CH3 | 74-84-0 | Asphyxiant |  |
|  | 80 | Propane CH3-CH2-CH3 | 74-98-6 | Asphyxiant |  |
|  | 81 | Butane CH3-CH2-CH2-CH3 | 106-97-8 | Asphyxiant |  |
|  | 82 | Pentane CH3-(CH2)3-CH3 | 109-66-0 | Narcotique |  |
|  | 83 | Hexane CH3-(CH2)4-CH3 | 110-54-3 | Narcotique | Neurotoxique périphérique (polynévrites) |
|  | 84 | Heptane CH3-(CH2)5-CH3 | 142-82-5 | Narcotique |  |
| Hydrocarbures insaturés éthyléniques : Alcènes | 85 | Propylène H2C═CH-CH3 | 115-07-1 | Asphyxiant |  |
|  | 86 | 1- Eicosène C20 H40 | 3452-07-1 |  |  |
|  | 87 | 1-Hexadécène C17 H34 | 629-73-2 |  |  |
|  | 88 | 1-Octadécène C18 H36 | 112-88-9 |  |  |

| PRINCIPALES FAMILLES CHIMIQUES ORGANIQUES | N° | PRINCIPAUX COMPOSES CHIMIQUES ORGANIQUES | N° CAS | tOxicite HUMAINE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Aiguë ou subaiguë | A long terme |
| Hydrocarbures insaturés éthyléniques : Alcènes | 89 | 1-Tetradécène C14 H30 | 1120-36-1 |  |  |
|  | 90 | d-Limonène | 5989-54-8 | Irritant, Allergisant cutané | Irritant, Allergisant cutané |
|  | 91 | Styrène | 100-42-5 | Irritant | Neurotoxique, Cancérogène possible (groupe 2B du CIRC) |
|  | 92 | Benzène | 71-43-2 | Neurotoxique central | Hématotoxique, Cancérogène (leucémie) (groupe 1 du CIRC) |
|  | 93 | Toluène | 108-88-3 | Irritant, Neurotoxique central | Neurotoxique central, Ototoxique, Reprotoxique (repro3) |
| Hydrocarbures Aromatiques (Arènes) | 94 | Xylène (3 Isomères) | 1330-20-7 | Irritant, Neurotoxique central | Neurotoxique central |
|  | 95 | Ethylbenzène | 100-41-4 | Irritant, Neurotoxique central modéré | Irritant cutané, Neurotoxique central modéré, Cancérogène possible (groupe 2B du CIRC) |
|  | 96 | Cumène (Isopropylbenzène) | 98-82-8 | Irritant oculaire |  |
|  | 97 | Pseudocumène (1, 2,4-Triméthylbenzène) | 95-63-6 | Irritant, Neurotoxique central modéré |  |
| PRINCIPALES FAMILLES CHIMIQUES ORGANIQUES | N° | PRINCIPAUX COMPOSES CHIMIQUES ORGANIQUES | N° CAS | tOxicite HUMAINE |
|  |  |  |  | Aiguë ou subaiguë | A long terme |
| Hydrocarbures Aromatiques (Arènes) | 98 | Diéthylbenzène (mélange d’isomères) | 25340-17-4 | Irritant |  |
|  | 99 | Dodécylbenzène | 123-01-3 |  |  |
|  | 100 | Naphtalène | 91-20-3 | Irritant gastro-intestinal, Hépatotoxique, Hématotoxique | Hématotoxique (anémie hémolytique) Cataracte, Cancérogène possible (groupe 2 B du CIRC) |
|  | 101 | 1-Méthylnaphtalène | 90-12-0 |  | Mutagène |
|  | 102 | 2-Méthylnaphtalène | 91-57-6 |  | Mutagène |
|  | 103 | 9H-Fluorène | 86-73-7 |  | Mutagène |
|  | 104 | Phénanthrène | 85-01-8 | Photo-sensibilisant | Mutagène |
| Mélanges Hydrocarbures | 105 | Hydrocarbures isoparaffiniques de pétrole |  |  |  |
|  | 106 | Huile de paraffine, légère |  |  |  |
|  | 107 | Terpènes, extraits de citron |  |  |  |
| PRINCIPALES FAMILLES CHIMIQUES ORGANIQUES | N° | PRINCIPAUX COMPOSES CHIMIQUES ORGANIQUES | N° CAS | tOxicite HUMAINE |
|  |  |  |  | Aiguë ou subaiguë | A long terme |
| Mélanges Hydrocarbures | 108 | Essence de Térébenthine (Huile de pin) | 8002-09-3 | Allergie possible selon la provenance | Allergisant cutané (selon l’origine) |
|  | 109 | Solvants aromatiques (benzène, toluène, xylène, éthylbenzène) |  |  | Le Benzène est Cancérogène (groupe 1 du CIRC) |
|  | 110 | Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) |  |  | Plusieurs HAP sont Cancérogènes chez l’Homme [Benzo(a) pyrène…] |
|  | 111 | Pétrole raffiné |  |  |  |
|  | 112 | Pétrole léger, hydrogéné |  |  |  |
|  | 113 | Naphtaléniques lourds, hydrogénés |  |  |  |
|  | 114 | Essence auto (Gasoline) | 8006-20-6 |  | Cancérogène possible (Groupe 2B du CIRC) |
|  | 115 | Diesel | 68334-30-5 | Irritant |  |
|  | 116 | Naphta lourds | 64741-68-0 | Irritant | Cancérogène possible |
|  | 117 | Kérosène | 8008-20-6 | Irritant |  |
|  | 118 | Asphalte (Bitume) | 8052-42-4 | Irritant | Peut contenir des produits cancérogènes |
| Composés Organochlorés | 119 | Chlorure de vinylidène (1,1-Dichloroéthylène) | 75-35-4 | Irritant oculaire, cutané, respiratoire | Hépatotoxique, Néphrotoxique , Cancérogène possible |
|  | 120 | Tétrachloroéthylène (Perchloroéthylène) | 127-18-4 | Irritant oculaire, cutané, respiratoire | Hépatotoxique, Cancérogène probable (groupe 2A du CIRC) |
|  | 121 | Chlorure de benzyle | 100-44-7 | Irritant oculaire, cutané, respiratoire | Mutagène, Cancérogène (groupe 2A du CIRC) |
| Alcools | 122 | Méthanol CH3-OH | 67-56-1 | Irritant oculaire cutané | Neurotoxique périphérique (nerf optique) Acidose |

| PRINCIPALES FAMILLES CHIMIQUES ORGANIQUES | N° | PRINCIPAUX COMPOSES CHIMIQUES ORGANIQUES | N° CAS | tOxicite HUMAINE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Aiguë ou subaiguë | A long terme |
| Alcools | 123 | Ethanol CH3-CH2-OH | 64-17-5 | Irritant oculaire, cutané | Toxique par ingestion, Hépatotoxique, Cancérogène (groupe 1 du CIRC), Reprotoxique |
|  | 124 | Propanol CH3-CH2-CH2-OH | 71-23-6 | Irritant oculaire, cutané |  |
|  | 125 | Isopropanol | 67-63-0 | Irritant oculaire, cutané |  |
|  | 126 | Butanol CH3-CH2-CH2-CH2-OH | 71-36-3 | Irritant oculaire, cutané |  |
|  | 127 | Isobutanol | 78-83-1 | Irritant oculaire, cutané |  |
|  | 128 | Isooctanol | 26952-21-6 | Irritant oculaire, cutané |  |
|  | 129 |  |  |  |  |
|  | 130 | 2-Ethylhexanol | 104-76-7 | Irritant oculaire | Reprotoxique |
|  | 131 | Alcool propargylique H-C≡C-CH2-OH | 107-19-7 | Irritant |  |
|  | 132 | Undécanol | 112-42-5 | Irritant cutané |  |
|  | 133 | Ethylène-glycol | 107-21-1 | Neurotoxique, Néphrotoxique |  |
|  | 134 | Glycérol HOCH2-CHOH-CH2OH | 56-81-5 | Irritant oculaire, cutané |  |
|  | 135 | Sorbitol HOCH2-(CH2)4-CH2OH | 50-70-4 | Irritant intestinal |  |
|  | 136 | Alcool polyvinylique | 9002-89-5 |  |  |

| PRINCIPALES FAMILLES CHIMIQUES ORGANIQUES | N° | PRINCIPAUX COMPOSES CHIMIQUES ORGANIQUES | N° CAS | tOxicite HUMAINE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Aiguë ou subaiguë | A Long terme |
| Amino-Alcools | 137 | Ethanolamine H2N-CH2-CH2-OH | 141-43-5 | Irritant |  |
|  | 138 | Diéthanolamine | 111-42-2 | Irritant oculaire, cutané, respiratoire | Allergisant, Possibilité de formation de N-nitrosodiéthanola-mine, cancérogène |
| Ether- Oxydes (Epoxydes Ethers de glycol, Ether-oxydes polymères) | 139 | Oxyde d’éthylène | 75-21-8 | Irritant oculaire, cutané | Mutagène, Cancérogène (Groupe 1 du CIRC) |
|  | 140 | 2-Méthoxyéthanol (Ether méthylique de l’éthylène-glycol) | 109-86-4 | Irritant oculaire, cutané | Reprotoxique (Repro-2) |
|  | 141 | Méthoxyéthylacétate (Acétate de l’Ether méthylique de l’éthylène- glycol) | 110-49-6 | Irritant oculaire, bronchique | Reprotoxique (Repro-2) |
|  | 142 | 2-Ethoxyéthanol (éther éthylique de l’éthylène-glycol) | 110-80-5 | Irritant oculaire, cutané | Reprotoxique (Repro-2) |
|  | 143 | 2 Ethoxyéthylacétate (Acétate de l’éther éthylique de l’éthylène-glycol) | 111-15-9 | Irritant oculaire, cutané | Reprotoxique (Repro-2) |
|  | 144 | Diéthylène-glycol | 111-46-6 | Irritant oculaire, cutané | Néphrotoxique |
|  | 145 | 1,4-Dioxane | 123-91-1 | Irritant oculaire, cutané | Cancérogène possible (catégorie 2B du CIRC) |
|  | 146 | 1,2-Diméthoxyéthane | 110-71-4 | Irritant | Reprotoxique (Repro-2) |
|  | 147 | 1,2-Diethoxyéthane | 629-14-1 | Irritant oculaire | Reprotoxique (Repro-2/3) |
|  | 148 | Dipropylène-glycol | 25265-71-8 |  |  |

| PRINCIPALES FAMILLES CHIMIQUES ORGANIQUES | N° | PRINCIPAUX COMPOSES CHIMIQUES ORGANIQUES | N° CAS | tOxicite HUMAINE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Aiguë ou subaiguë | A long terme |
| Ether- Oxydes (Epoxydes Ethers de glycol, Ether-oxydes polymères) | 149 | 2-Butoxyéthanol (Ether butylique de l’éthylène-glycol) | 111-76-2 | Irritant cutané | Hémato toxique Perturbateur endocrinien (ovaires, surrénales) |
|  | 150 | 2-(2-Méthoxyéthoxy) éthanol. Ether méthylique du diéthylène- glycol | 111-77-3 | Irritant oculaire |  |
|  | 151 | 2-(2-Ethoxyéthoxy) éthanol Ether éthylique du diéthylène-glycol | 111-90-0 | Irritant oculaire, cutané |  |
|  | 152 | 2-(2-Butoxyéthoxy) éthanol Ether butylique du diéthylène-glycol | 112-34-5 | Irritant oculaire |  |
|  | 153 | 2-(2-Méthoxypropoxy) propoxy propanol Ether méthylique du tripropylène-glycol | 10213-77-1 | Irritant oculaire |  |
|  | 154 | 2-Ethoxynaphtalène | 93-18-5 | Irritant cutané |  |
| Polymères d’Ether-oxydes | 155 | Alcool éthylique éthoxylé (Polyéthoxyéthanol) (C2H4O)n , C2H5O | 104780-82-7 | Irritant |  |
|  | 156 | Alcool laurylique éthoxylé (C2H4O)n , C12H26O |  | Irritant |  |
|  | 157 | Octyl phénol éthoxylé (C2H4O)n , C14H22O | 9036-19-5 | Irritant oculaire |  |
|  | 158 | Nonylphénol éthoxylé (C2H4O)n , C15H24O |  | Irritant |  |
|  | 159 | Alcanols polyéthoxylés (C2H4O)n , CnHn’O |  | Irritant |  |
|  | 160 | Polyéthylène-glycol (C2H4O)n , H20 | 25322-68-3 | Irritant oculaire, cutané |  |

| PRINCIPALES FAMILLES CHIMIQUES ORGANIQUES | N° | PRINCIPAUX COMPOSES CHIMIQUES ORGANIQUES | N° CAS | tOxicite HUMAINE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Aiguë ou subaiguë | A long terme |
| Aldéhydes | 161 | Formaldéhyde | 50-00-0 | Irritant oculaire, cutané, respiratoire | Allergisant, Cancérogène (groupe 1 du CIRC) |
|  | 162 | Glutaraldéhyde | 111-30-8 | Irritant oculaire, cutané, respiratoire | Allergisant |
| Cétones | 163 | Acétone | 67-64-1 | Irritant oculaire, cutané, Neurotoxique |  |
|  | 164 | Méthylisobutylcétone | 108-10-1 | Irritant oculaire, cutané, respiratoire, Neurotoxique |  |
| Acides Carboxyliques | 165 | Acide formique | 64-18-6 | Corrosif (yeux, peau, muqueuses…) | Irritant |
|  | 166 | Acide acétique | 64-19-7 | Irritant oculaire, cutané |  |
|  | 167 | Acide fumarique | 110-17-8 | Irritant oculaire, cutané |  |
|  | 168 | Acide adipique | 124-04-9 | Irritant oculaire |  |
|  | 169 | Acide glycolique | 79-14-1 | Irritant oculaire, cutané, respiratoire |  |
|  | 170 | Acide citrique | 77-92-9 |  |  |

| PRINCIPALES FAMILLES CHIMIQUES ORGANIQUES | N° | PRINCIPAUX COMPOSES CHIMIQUES ORGANIQUES | N° CAS | tOxicite HUMAINE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Aiguë ou subaiguë | A Long terme |
| Acides Carboxyliques | 171 | Acide thioglycolique (Acide mercaptoacétique) | 68-11-1 | Irritant oculaire, cutané, respiratoire |  |
| Anhydride d’acide carboxylique | 172 | Anhydride acétique | 108-24-7 | Irritant oculaire, cutané |  |
| Esters carboxyliques | 173 | Monooléate de sorbitan C24H44O6 | 1388-43-8 |  |  |
|  | 174 | Oléate de polyéthylèneglycol |  |  |  |
|  | 175 | Esters d’acides gras | 917-44-20-6 |  |  |
|  | 176 | Huiles de ricin, éthoxylées | 61791-12-6 |  |  |
|  | 177 | Lactace d’éthyle | 97-64-3 |  |  |
| Sels d’acides carboxyliques | 178 | Glycolate de triéthanolamine |  |  |  |
| Esters phosphoriques (Phosphates organiques) | 179 | Phosphate de tributyle | 126-73-8 | Irritant |  |
|  | 180 | Chlorure de tributyltétradécyl- phosphonium | 80741-28-8 |  |  |

| PRINCIPALES FAMILLES CHIMIQUES ORGANIQUES | N° | PRINCIPAUX COMPOSES CHIMIQUES ORGANIQUES | N° CAS | tOxicite HUMAINE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Aiguë ou subaiguë | A long terme |
| Amines | 181 | Aminoéthyléthanediamine (Diéthylènetriamine) | 111-40-0 | Irritant oculaire, cutané | Allergisant |
|  | 182 | 1,6-Hexanediamine | 124-09-4 | Irritant oculaire, cutané, respiratoire |  |
| N-Oxydes d’Amine | 183 | N-Oxyde de triméthylamine | 1184-78-7 | Irritant |  |
| Sels d’Ammonium quaternaire | 184 | Chlorure de tétraméthyle- ammonium | 75-570 |  |  |
|  | 185 | Chlorure de diméthyldiallyl -ammonium |  | Irritant |  |
|  | 186 | Chlorure de diméthyl-dodécylammonium | 7173-515 | Irritant cutané |  |
|  | 187 | Chlorure de triméthylammonium | 593-81-7 | Irritant |  |
| Sels d’Immonium de Bases hétérocycliques azotées insaturées | 188 | Chlorure de N-benzyl alkyl pyridinium |  |  |  |
|  | 189 | Chlorure de 1 (-Phénylméthyl) quinolinium |  |  |  |
| Amides | 190 | Formamide | 75-12-7 | Irritant oculaire | Reprotoxique (Repro 2) |

| PRINCIPALES FAMILLES CHIMIQUES ORGANIQUES | N° | PRINCIPAUX COMPOSES CHIMIQUES ORGANIQUES | N° CAS | tOxicite HUMAINE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Aiguë ou subaiguë | A long terme |
| Amides | 191 | Diméthylformamide (DMF) | 68-12-12 | Irritant oculaire, cutané, respiratoire | Dermatose, Hépatotoxique, Reprotoxique (Repro 2) |
|  | 192 | 2,2-Dibromo-3-nitropropionamide (DBNPA) | 10222-01-2 | Irritant oculaire, cutané, respiratoire |  |
|  | 193 | 2-Bromo-3-nitrilopropionamide (MBNPA) |  | Irritant oculaire, cutané, respiratoire |  |
|  | 194 | 2,2-Dibromomalonamide |  | Irritant oculaire, cutané, respiratoire |  |
|  | 195 | Acrylamide | 79-06-1 | Irritant oculaire, cutané, respiratoire | Neurotoxique périphérique (Polynévrite), Cancérogène probable(Groupe 2A du CIRC) |
| Nitriles | 196 | Dibromoacétonitrile | 3252-43-5 | Irritant oculaire, cutané, respiratoire |  |
|  | 197 | 2-Bromo-3-nitrilopropanol |  | Irritant oculaire, cutané, respiratoire |  |
| Hétérocycles | 198 | 1,2-Benzoisothiazolinine-2-one | 2634-39-5 |  |  |
|  | 199 | 4-Méthylisothiazolidine |  |  |  |
| PRINCIPALES FAMILLES CHIMIQUES ORGANIQUES | N° | PRINCIPAUX COMPOSES CHIMIQUES ORGANIQUES | N° CAS | tOxicite HUMAINE |
|  |  |  |  | Aiguë ou subaiguë | A long terme |
| Hétérocycles | 200 | Chlorure de 2-quinaldine | 91-63-4-20 | Irritant oculaire, cutané |  |
| Composés sulfonés | 201 | Acides diisopropylnaphtalène sulfoniques |  |  |  |
|  | 202 | Octanesulfonate de sodium |  |  |  |
|  | 203 | Cumènesulfonate d’ammonium |  |  |  |
|  | 204 | Dodécylbenzenesulfonate d’isopropylamine |  |  |  |
|  | 205 | Alcénylsulfonate de sodium |  |  |  |
|  | 206 | Ligninesulfonate de sodium |  |  |  |
|  | 207 | Sulfonate alkylarylique de sodium |  |  |  |
| Polymères | 208 | Alcool polyvinylique | 9003-89-5 |  |  |
|  | 209 | Polyacrylamide anionique | 9003-03-8 |  |  |

| PRINCIPALES FAMILLES CHIMIQUES ORGANIQUES | N° | PRINCIPAUX COMPOSES CHIMIQUES ORGANIQUES | N° CAS | tOxicite HUMAINE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Aiguë ou subaiguë | A long terme |
| Polymères | 210 | Copolymères de l’acrylamide | 38-192-60-1 |  |  |
|  | 211 | Ester oleique du Polyéthylène-glycol | 9004-57-3 | Irritant cutané |  |
|  | 212 | Polyhexaméthyleneadipamide |  |  |  |
|  | 213 | Polymères de l’acide acrylique |  |  |  |
|  | 214 | Polymères de thiourée |  |  |  |
|  | 215 | Résine Guar (Polymère osidique naturel) | 9000-30-0 |  |  |
|  | 216 | Hémicellulase (enzyme) | 9025-56-3 |  |  |
| Glucides et dérivés | 217 | Cellulose (C6H10O5)n | 9004-34-6 |  |  |
|  | 218 | Ethylcellulose | 9003-05-8 |  |  |
|  | 219 | Saccharose (Sucrose) C12H22O11 | 57-50-1 |  |  |
| Divers Composés simples | 220 | Acide éthylènediaminetétracétique (EDTA) | 60-00-4 | Chélatant, Irritant oculaire, cutané, respiratoire | Néphrotoxique, Chélatant du Ca2+ et du Zn2+ |
|  | 221 | Acide nitrilotriacétique Nitrilotriacetic acid (NTA) | 139-13-9 | Chélatant, Irritant oculaire, cutané, respiratoire | Néphrotoxique, Chélatant du Ca2+ et du Zn2+ Cancérogène possible de l’Homme (groupe 2B du CIRC) |

# V,  LES FLUIDES DE FRACTURATION : UN MILIEU REACTIONNEL

Sur les 392 produits ou mélanges, répertoriés dans le document de l’EPA du 21 février 2011   (EPA /60/D-11) et qui a servi à établir les tableaux 3 et 4, seuls 220 ont été retenus, les autres n’ayant pu être identifiés à partir de leur dénomination chimique, laquelle n’apparaît pas évidente.

Il faut noter plusieurs répétitions, comme par exemple l’acide chlorhydrique qui est aussi surnommé  acide muriatique, une très ancienne dénomination.

Parmi les produits identifiés par l’EPA dans l’eau de récupération, il est étonnant d’y retrouver de nombreux hydrocarbures halogénés (chlorure de méthyle, bromure de méthyle, 1,4-dichlorobutane, 2-fluorobiphényle…) qui sans doute se sont formés dans le milieu de fracturation à partir des hydrocarbures initiaux, en présence de réactifs halogénants, eux- mêmes présents initialement dans le milieu de fracturation.

Tout semble se passer comme si la zone de fracturation, qui se situe à grandes profondeurs  (1000 à 3000 m voire plus), soumise à de fortes pressions et à des températures assez  élevées, se comportait comme un réacteur chimique dans lequel plusieurs centaines de produits, dont certains sont de puissants catalyseurs (sels métalliques…), interagissaient et formaient en final de nouveaux composés, résultats d’une ou de plusieurs réactions chimiques.

Celle qui peut paraître, la plus étonnante aboutit au N-Oxyde de 4-nitroquinoleine (4-NQD), que l’on retrouve dans les  eaux de sortie de la fracturation, selon les documents du NYSDEC,  de l’État de New York à des concentrations qui peuvent avoisiner les 15 mg/L-1.

D’où peut provenir ce composé, qui peut paraître très insolite dans des eaux de fracturation, alors qu’il est seulement utilisé par les spécialistes de la cancérogénèse expérimentale pour déclencher sélectivement chez les rongeurs (Rats, Souris) des cancers de la cavité buccale et de la langue, mais aussi par les microbiologistes, comme une efficace substance  témoin de mutagénèse, par exemple pour l’Escherichia  coli (SOS-Chromotest).

Dans un souci de rentabilité, les pétroliers injectent dans certains liquides de fracturation, des coupes pétrolières brutes, qui correspondent à des mélanges très complexes et qui n’ont par ailleurs, pas été pris en compte dans le tableau 4.

Parmi celles-ci, on injecte couramment des mélanges de bases  azotées, facilement extractibles des pétroles bruts par traitement en milieu acide,  mélanges parmi lesquels se trouve de la quinoléine et ses dérivés (par exemple le composé n° 200).

La quinoléine est une base hétérocyclique insaturée azotée, dont la structure peut s’assimiler à du naphtalène (la naphtaline, des produits antimites) dans laquelle, un atome de carbone est remplacé par un atome d’azote.

On peut imaginer qu’au départ soit injecté un mélange de bases azotées contenant de la quinoléine  et un réactif nitrant tel qu’un nitrate métallique le tout en milieu acide (HCl…). Au niveau de la zone de fracturation, la quinoléine  va facilement se nitrer sélectivement, donc uniquement sur le sommet en para de l’atome d’azote, la 4-nitroquinoleine , ainsi formée peut facilement être oxydée, au niveau de son atome d’azote hétérocyclique par un agent peroxydant comme le peroxyde d’hydrogène (l’eau oxygénée) et former en final du N-Oxyde de 4-nitroquinoleine, comme l’indique le schéma 4.

Si, dans le liquide de fracturation, l’EPA a identifié plusieurs dérivés de la quinoleine, un seul est retrouvé en quantité non négligeable dans l’eau de sortie. Il s’agit du N-Oxyde de 4-nitroquinoleine, connu comme un modèle en expérimentation animale pour déclencher spécifiquement chez les rongeurs, des cancers sélectifs de la cavité buccale et de la langue.

La formation de N-Oxyde  peut s’envisager comme l’indique le schéma 4, à partir de la 4-Nitroquinoleine, par oxydation en présence d’agents chimiques réactifs oxydants, présents dans le liquide de fragmentation comme le peroxyde d’hydrogène (eau oxygénée, n°75), le perborate de sodium (n°72) ou le peroxydisulfate d’ammonium (n°60).

Schéma  4 : Formation du N-Oxyde de 4-nitroquinoleine par oxydation de la 4-Nitroquinoleine, issue de la nitration sélective de la Quinoléine.

De  même, il apparaît dans l’eau de  sortie de fracturation, des composés du chrome hexavalent :

(chromates…) alors que dans le liquide initial l’EPA a seulement identifié un sel de chrome trivalent, l’acétate  chromique (n°29). En milieu oxydant, ce dernier est facilement transformé en composé hexavalent, comme l’indique le schéma 5

Schéma 5: Oxydation de l’Acétate chromique en Dianion chromate.

Par ailleurs, il apparaît très étonnant que l’on retrouve dans l’eau de sortie,  des composés aussi réactifs que l’oxyde d’éthylène (n°139), qui ne demande qu’à s’hydrolyser en éthylène- glycol (n°133) comme le montre le schéma 6

Schéma  6 : Hydrolyse de l’Oxyde d’éthylène en Ethylène-glycol.

# VI, VOIES D’EXPOSITION AUX PRODUITS CHIMIQUES PRESENTS DANS LES FLUIDES DE FRACTURATION ET LES RISQUES ASSOCIES

En ce qui concerne les effets des composés chimiques, produits au cours des différents process durant l’extraction du gaz ou des huiles à partir des schistes ou roche-mère, il est nécessaire de distinguer plusieurs étapes de l’exposition :

1) Durant l’étape initiale, il faut prendre en compte la manipulation de tous les produits de         départ que l’on mélange pour obtenir le produit final qui sera injecté. Durant ces manipulations, la voie prioritaire d’exposition sera l’inhalation des produits, dont la volatilité sera très variable… allant du méthane au naphta lourd !

Beaucoup des coupes pétrolières mises en œuvre peuvent être riches en composés organiques volatils (COV) comme le benzène (n°92), un puissant cancérogène chez l’Homme. Comme la majorité des hydrocarbures sont très solubles dans les graisses, la pénétration par la peau ne doit pas être négligée, car elle peut contribuer au processus toxique. En fait, les niveaux de pollution les plus élevés vont se situer à proximité des sites d’activité extractive. Il faut remarquer que la co-existence parmi les polluants aériens d’hydrocarbures volatils et d’oxydes d’azote (NO)x peut, au niveau du sol entraîner la formation d’ozone ( O3 ), polluant souvent détecté sur les sites d’exploitation.

Par ailleurs, on observe dans les zones d’extraction du gaz de schiste  ou roche- mère, une augmentation non négligeable des particules, en particulier les plus fines dont beaucoup  nanométriques. Ces dernières proviennent préférentiellement  de la combustion de diesel, le carburant privilégié des engins de transport, extrêmement nombreux sur les sites d’extraction (camions citerne de transport d’eau, de gaz…).

Photo : incendie sur un puits d’extraction USA

(Source: frackcheckwv.net)

Photo : Explosion sur un chantier d’extraction. Marcellus shale

(Source : rue89.com)

Il faut se rappeler que les principaux accidents susceptibles de menacer la santé des travailleurs, mais aussi des populations environnantes, sont les explosions (voir photo page 28), les incendies (voir photo page 28)… du reste souvent liés à des fuites et à des ruptures de pipelines ou à des déversements accidentels, voire criminels, de substances dangereuses. Sans statistiques officielles, il paraît difficile d’évaluer la fréquence de ce type d’incident ou d’accident, mais aux Etats-Unis, elle pourrait ne pas être négligeable !

Bien entendu, les populations dont l’exposition aux divers polluants atmosphériques (hydrocarbures, NOx, SOx, O3, particules variées….) est susceptible d’augmenter dans une zone d’exploitation du gaz de schiste ou roche-mère, sont celles dont les résidences et activités connexes sont situées à proximité des sites de production. Il reste que le problème est d’estimer correctement le réel niveau de la contamination, tant les mélanges peuvent être complexes et leur concentration variable. De plus, des synergies entre composés peuvent fortement augmenter leur agressivité.

Photo : Marcellus shale. Puits d’extraction

(Source: powderriverbasin.org)

2) L’extraction proprement dite du gaz va débuter par un forage vertical au cours duquel de    l’eau en mélange avec du sable, du sulfate de baryum (BaSO4) (n°19) et divers autres additifs chimiques, est injectée à  partir de la tête de trépan. Ce mélange revient en surface sous forme de boues (100 à 125 m³ par puits), ces dernières feront l’objet de stockage dans des centres spécialisés ou d’enfouissement.

Dans une seconde étape, la fracturation hydraulique proprement dite va nécessiter l’utilisation de quantités très importantes d’eau, de l’ordre de 2 millions de litres d’eau par étape de fracturation.

Comme un puits vertical permet d’effectuer 6  à 10 étapes de fracturation horizontale, le volume d’eau nécessaire à toutes les étapes d’exploitation peut être estimé à prés de 12 à 20 millions de litres d’eau par puits ( données de l’Institut National de Santé Publique du Québec, Novembre 2010).

Aux Etats-Unis, en Pennsylvanie, où l’on compte 71 000 forages soit un puits actif pour 1,6 km2, l’utilisation sur place de l’eau souterraine en 2008, a entraîné l’assèchement de plusieurs nappes phréatiques ! On ne peut que s’interroger sur l’avenir écologique de ces régions !

Photo : Chantier d’extraction avec bassin de rétention Marcellus shale

(Source: inconnue)

Lors de la phase d’exploitation d’un puits, la remontée en surface du gaz s’accompagne parfois d’une grande quantité d’eau saumâtre. Cette eau très riche en sel (chlorure de sodium) provient d’anciennes mers, dont l’eau est restée emprisonnée dans le schiste ou roche-mère. En général si une partie de l’eau récupérée peut être réutilisée pour de nouvelles fracturations, la majorité de l’eau usée très riche en sel, est entreposée dans une lagune, où elle va se dessaler lentement.

Ensuite  cette eau est soit acheminée dans un centre de traitement, soit injectée dans des formations géologiques profondes, d’où des risques de pollution non négligeables, tant cette eau peut rester contaminée par de nombreux produits chimiques polluants.

Des enquêtes entreprises aux Etats-Unis, ont mis en évidence que les eaux usées, ainsi que les débris ou déchets de forage, peuvent présenter une radioactivité non négligeable. Selon l’EPA, en Pennsylvanie, des eaux usées ont présenté un taux de radioactivité 100 à 300 fois  supérieur aux normes appliquées aux Etats-Unis. Parmi les radioéléments caractérisés se trouvent surtout du radium 226 (1600 ans de demie- vie), mais aussi  du radon 222, du thorium 232 et de l’uranium 238. Ces éléments radioactifs, en particulier le radon 222, le radium 226 et le thorium 232 sont de redoutables cancérogènes pulmonaires chez l’Homme (groupe 1 du CIRC), ces derniers ayant été détectés dans l’eau potable, distribuée aux populations locales (NYSDEC.2009).

Toujours, selon l’EPA (2009) ,  « L’exploitation des gaz de schiste ou roche-mère, n’est pas cohérente avec une politique d’approvisionnement en eau potable non filtrée », ceci ne fait que confirmer la grande méfiance de cette agence environnementale américaine pour tout ce qui concerne l’exploitation des gaz et huiles de schiste ou roche- mère, qui a entraîné tant de désastres écologiques en Amérique du Nord et qui vont de fait, conduire à la désertification de vastes territoires, autrefois prospères.

Très  globalement, parmi les impacts environnementaux liés à l’exploitation du gaz ou des huiles de schiste ou roche-mère, le plus important concerne, en fait, les ressources en eau  dont la gestion doit respecter scrupuleusement trois principes généraux :

- a) La quantité d’eau nécessaire au forage et à la fracturation, doit être évaluée dès le départ, en tenant compte des ressources aquifères essentielles à la vie locale. Ceci peut paraître évident et pourtant cette donnée vitale a été totalement ignorée dans certaines régions des Etats-Unis, vouées sans aucun doute dans un avenir proche, à la désertification.

Comme signalé précédemment, la quantité d’eau nécessaire aux forages et à la fracturation  hydraulique varie de 10 000 à 15 000 m³ par forage, voire  beaucoup plus !

- b) Il est extrêmement important d’évaluer les moyens à mettre en œuvre pour le recyclage et surtout le traitement de l’eau de sortie de la fracturation.

En général, 20 à 70% de l’eau injectée est récupérée, mais parfois beaucoup moins, tout dépendant de la géologie locale !

Cette eau est soit traitée sur place, soit acheminée vers un centre de traitement. Ayant circulée sous forte pression dans les différentes couches sédimentaires, cette eau va se charger en sel, et en différents éléments chimiques minéraux rencontrés lors de son parcours plus ou moins long. Ces éléments, de nature variable, peuvent être libérés grâce à l’action de divers constituants du liquide de fracturation (acides…) voire des microorganismes.

Photo : colonies Desulfovibrio desulfuricans

(Source: sustainableotsego.org)

Concernant cette dernière éventualité, diverses roches en particulier riches en hématite (Fe2 O3),  hébergent des colonies de bactéries quasi-anaérobies, sulfato-réductrices comme la Desulfovibrio desulfuricans, qui se nourrissant  de sulfures métalliques (pyrites…) libèrent du sulfure de dihydrogène (H2S) gaz très toxique rencontré de temps à autre dans les gaz remontés au cours de la fracturation. Il ne faut pas oublier que ce gaz nauséabond (à l’odeur d’œuf pourri), tue plus rapidement que le monoxyde de carbone (CO) et est par ailleurs doué d’un effet anesthésiant puissant sur le nerf olfactif. Ceci pourrait expliquer certains décès dans la population animale vivant à proximité des exploitations, mais également certains évènements comme les « pluies d’oiseaux » constatées aux Etats-Unis.

Comme le signale page 65 le rapport d’information de l’Assemblée Nationale concernant la « Mission d’information sur les gaz et  les huiles de schiste » du 8 juin 2011, il ne peut en effet «  s’agir à tout le moins que de conjonctures hasardeuses », car des phénomènes similaires se sont produits dans d’autres régions du monde, dont la Suède.

Nous souscrivons totalement à cette lecture extrêmement attentive de notre rapport écotoxicochimique. Nous avons par ailleurs signalé ces doutes à la journaliste Audrey Chauvet  (article du 11 mai 2011 dans le quotidien 20 minutes). Ceci  ne retire rien à l’efficacité  «  létale » du H2S, qui  peut par exemple tuer un cheval en quelques secondes (plage de Saint-Michel en Grève, 28 juillet 2009) !

Photos: Pluie d’oiseaux à Beebe dans l’Arkansas fin 2010

(Source:AP/WarrenWatkins)

Il faut remarquer que dans les eaux usées rejetées lors de la fracturation apparaissent de nombreux sels hydrosolubles, entraînés lors de la lixiviation des différentes couches géologiques traversées durant la remontée des fluides. Beaucoup de ces éléments sont toxiques pour l’Homme, dont certains très toxiques (As, Ba, Cd, Pb, TI…). Les espèces chimiques détectées pour ces différents éléments sont regroupées dans le tableau 5.

| ELEMENTS CHIMIQUES | ESPECES CHIMIQUES detectees |
| --- | --- |
| Antimoine | Sb3+, Sb5+ |
| Arsenic | As3-, As3+, As5+ |
| Baryum | Ba2+ |
| Béryllium | Be2+ |
| Cadmium | Cd2+ |
| Chrome | Cr3+,Cr6+ |
| Cobalt | Co2+, Co3+ |
| Cuivre | Cu+, Cu2+ |
| Nickel | Ni2+ |
| Plomb | Pb2+, Pb4+ |
| Thallium | TI+, TI3+ |
| Thorium | Th4+ |
| Uranium | U4+, U6+ |
| Vanadium | V5+ |
| Yttrium | Y2+ |

Tableau 5 : ELEMENTS CHIMIQUES D’ORIGINE NATURELLE ET LEURS ESPECES DETECTEES DANS LES EAUX DE SORTIE DE FRACTURATION (rapport EPA / 600 / D – 11 Février 2011. page 98)

Il est évident que ces éléments naturels qui enrichissent l’eau de sortie des puits de fracturation, sont autant de polluants, qui vont perturber les stations d’épuration, classiquement saturées dans ces zones d’extraction.

Comble de difficulté, ces eaux rejetées, peuvent aussi concentrer des éléments radioactifs comme le radium (Ra226), qu’il est pratiquement impossible d’éliminer.

Généralement, de nombreux métaux (Fer, Cuivre, Manganèse, Argent, Mercure,  Plomb, Cadmium,…) et non métaux (Arsenic, Antimoine, Sélénium…), présents dans les roches à l’état de sulfures, peuvent être libérés sous une forme ionisée hydrosoluble. Divers réactifs chimiques ajoutés au départ dans l’eau de fracturation peuvent faciliter cette libération. Ainsi à partir de leurs sulfures, le mercure, le plomb, le cadmium, ainsi que le thallium, mais aussi des non-métaux comme l’arsenic et l’antimoine vont libérer leurs cations hydrosolubles, qui sont extrêmement toxiques.

De ce fait, il n’est pas étonnant de retrouver tous ces éléments toxiques dans les eaux usées, comme l’indique le tableau 6.

| TYPE DE CONTAMINANTS | EXEMPLES |  |
| --- | --- | --- |
| Gaz | Hydrocarbures (Méthane, Ethane) Gaz carbonique (CO2) Sulfure de dihydrogène (H2 S) Diazote (N2) Hélium (He) |  |
| Eléments traces toxiques | Mercure (Hg) Plomb (Pb) Arsenic (As) |  |
| Radionucléides | Radium (Ra 226) Radon (Rn 222) Thorium (Th 232) Uranium (U 235) |  |
| Composés Organiques | Acides carboxyliques Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) Composés Organiques Volatils (COV) |  |

Tableau 6 : PRINCIPAUX COMPOSES CHIMIQUES RENCONTRES DANS LES FORMATIONS GEOLOGIQUES TRAVERSEES DURANT L’EXTRACTION DES GAZ ET HUILES NON CONVENTIONNELS (EPA / 600 D – II , February  	2011)

D’un point de vue quantitatif, si l’on se cantonne au document de l’EPA  (EPA / 600 D – II, February  2011), le fluide injecté lors de la fracturation hydraulique est classiquement constitué d’un mélange d’eau  (90% en volume) et de sable (8 à 9,5% selon les firmes), avec divers additifs chimiques. La concentration de ces adjuvants ne semble pas excéder 2% et se situe en moyenne autour de 1%.

Selon les structures géologiques rencontrées, les additifs chimiques, dont le rôle essentiel est de renforcer la fracturation hydraulique et d’éviter la contamination bactérienne, auront des compositions très variables. Ceci explique, qu’en plus des produits répertoriés par l’EPA, dont  les principaux représentants sont regroupés dans les tableaux 3 et 4, de très nombreux autres composés sont signalés par d’autres organismes. Leur variété est très impressionnante …allant d’acides aminés essentiels (lysine, arginine..) jusqu’à des glycosides alkylés… En fait, toute la chimie semble s’être concentrée dans les fluides de fracturation… autant de réactions chimiques en puissance !!

En fait, le vrai obstacle est d’obtenir des informations sur la  concentration réelle des produits dans cette soupe chimique, dont on ne peut que s’interroger sur la nécessité de contenir tant de constituants !

Historiquement, l’exploitation du gaz de schiste ou roche-mère, s’étale aux Etats-Unis sur environ une décennie, mais fait inquiétant, le nombre de puits exploités ne cesse de croître, avec son cortège d’atteintes à l’environnement.

Or, ce que l’on constate, c’est la rareté des zones d’exploitation, qui font l’objet d’une surveillance régulière de la qualité de l’eau, ce qui ne permet pas de conclure à l’absence de risque de contamination et laisse libre cours à l’optimisme affiché par les pétroliers ! Le plus souvent, une surveillance a lieu suite à un incident ou un accident, mais celle-ci n’est jamais systématique.

Ainsi, le 5 mai 2004, en Pennsylvanie, une explosion est survenue dans une habitation, dans laquelle le propriétaire, en ouvrant un robinet d’eau en présence d’une flamme, a entraîné la destruction de sa maison et le décès des trois résidents. Il est stupéfiant d’apprendre que la concentration du méthane dans l’eau de consommation est parfois de l’ordre de 1mg /litre, ce qui constitue un facteur de risques d’explosion et d’incendie très important, ce qui a obligé à mettre en place localement des mesures de prévention (dégazage de l’eau, distribution d’eaux embouteillées…).

Une étude récente de Robert JACKSON et coll (8) a mis en évidence qu’en Pennsylvanie, dans la zone d’activité des forages, la concentration en méthane de l’eau de sortie de fracturation se situe en moyenne entre 10 et 28 mg/L-1. Une concentration maximale de 66 mg/L-1 a été observée, ce qui correspond à une atmosphère explosive très importante.

Dans le film documentaire Gasland (janvier 2011) John FOX a très efficacement alerté les consciences sur les réels dangers des exploitations pétrolières et gazières aux Etats-Unis, désastres écologiques et sociaux, qui du reste peuvent se reproduire à travers le monde.

Suite à ce film, diffusé très largement, une polémique s’est développée, avec les pétroliers américains sur l’origine réelle du méthane responsable de la contamination de l’eau potable. En effet, le méthane peut-être d’origine biogène, liée principalement à la décomposition par fermentation des matières organiques (méthane biogène) soit  provenir de la décomposition  thermique des matières organiques enfouies  (méthane thermogène) et qui se libère au cours de la fracturation des roches de schiste imprégnées de gaz. La différenciation de l’origine du méthane, s’appuie sur l’analyse isotopique du 14C.

COMMENT REGROUPER LES ADDITIFS CHIMIQUES ?

Les additifs chimiques ajoutés à l’eau de fracturation (tableau 3 et 4) peuvent être regroupés en trois grandes catégories :

- a) Les produits qui favorisent la pénétration du sable ou des billes de céramique dans les fractures. Parmi ceux-ci, l’acide chlorhydrique (n°11) est le plus abondant (tableau 2 et 3).

- b) Les produits qui augmentent la productivité des puits, parmi lesquels les agents gélifiants (gelling agent) qui augmentent la viscosité de la boue de forage. Ensuite, il faut casser le gel avec du persulfate d’ammonium (n°60) (produit allergisant), qui laissant le sable au fond du puits, permet de faire remonter la phase liquide.

Pour maintenir la fluidité du gel, lorsque la température du puits augmente, il faut     ajouter des agents de liaison (cross linker)  à base de dérivés oxygénés du bore comme l’acide borique (n°68) et les borates (n°69), parmi lesquels certains sont classés reprotoxiques (repro2) par l’Union Européenne.

- c) Des produits biocides qui réduisent la prolifération bactérienne dans le fluide de fracturation, mais aussi dans les puits eux-mêmes.

Ces produits antiseptiques, d’un usage classique (milieu médical) sont présents dans   les fluides de fracturation en très faible concentration de l’ordre de 0,001% (tableau 2) et ne semblent pas doués d’une toxicité à long terme importante. Néanmoins, un procédé de substitution de ces biocides, a été proposé par la société HALLIBURTON et qui utilise pour la désinfection les rayonnements ultraviolets, qui il ne faut pas l’oublier, sont classés par le CIRC, cancérogène probable chez l’Homme (Groupe 2A).

3)  La prise en considération de l’évaluation du degré de contamination des nappes aquifères d’eau potable, revêt une importance toute particulière. Si aux Etats-Unis, des milliers de puits de forage, utilisant la fracturation hydraulique horizontale sont en exploitation et en développement accéléré, par contre on ne dispose que de très rares descriptions de contamination des nappes phréatiques, de l’eau de surface et de l’eau potable.

Considérant l’accroissement des cas suspects et pour pallier à ce  blocage constant de l’information par les sociétés pétrolières, l’US-EPA a été mandatée par le gouvernement américain pour réaliser une étude exhaustive visant à déterminer les impacts sanitaires et environnementaux des activités de fracturation hydraulique sur les sources d’approvisionnement en eau potable. Les premiers résultats devraient être accessibles fin 2011, mais en attendant ces données essentielles, une très grande prudence doit être de rigueur.

En définitive, la grande diversité des produits chimiques utilisés dans les fluides de fracturation et  l’incertitude quant aux concentrations utilisées, ne facilite pas une analyse objective des réels impacts sur la santé des travailleurs et des populations environnantes, mais aussi sur l’environnement proprement dit (faune et flore).

En ce qui concerne ce dernier point, comme le fait remarquer l’Association Québécoise de Lutte Contre la Pollution Atmosphérique (AQLPA(), on peut s’interroger sur le réel impact environnemental de l’exploitation intensive du gaz de schiste et ceci globalement sur l’Économie Verte.

La réponse semble avoir été émise par Fatih BIROL de l’Agence Internationale de l’Énergie (AIE) qui est convaincu que le boom du gaz de schiste a déjà entrainé une baisse de 50% des investissements dans les énergies renouvelables , comme par exemple aux États-Unis, le solaire et l’éolien.

Il parait inutile de commenter cette prise de position officielle !

Comme l’avait défini, dès 1996, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la santé n’est pas seulement l’absence de maladies, mais également un état permettant le plein développement des individus et des communautés.

Les industries énergétiques majeures comme l’extraction des gaz et huiles de schiste ou hydrocarbures de roche-mère, entraînent sur les communautés humaines un effet dénommé outre-Atlantique : « boom town ».

Cet effet « boom town » conjugue les effets positifs (développement économique) et les effets négatifs sur la population (Institut National de la Santé Publique du Québec, novembre 2010).

Aux Etats-Unis, dans ce contexte, les effets à long terme sur la qualité de la vie, la santé psychologique et sociale, sur les communautés peuplant les zones d’extraction de gaz ou huiles de schiste ou hydrocarbures de roche-mère, sont selon les rares études disponibles globalement négatifs… Ce qui n’est certainement pas encourageant pour les futurs pays exploitants !

# VII,  LES PRINCIPAUX PRODUITS TOXIQUES POUR L’HOMME, PRESENTS DANS LES FLUIDES DE FRACTURATION

Tout récemment, aux Etats-Unis, la Commission de l’Energie et du Commerce de la Chambre des Représentants représentée par H.A.WAXMAN, E. J. MARKEY et D. DEGETTE, ont publié le 16 avril 2011, une liste de 2500 produits divers (produits purs ou mélanges), correspondant à 750 composés chimiques bien définis. Ce document regroupe les données fournies par 14 compagnies de services, travaillant pour l’industrie pétro-gazière américaine, lesquelles s’étalent entre 2005 et 2009 (Chemicals used in hydraulic fracturing, United States House of representatives commitee on energy and commerce minority staff , April 2011).

Dans cette liste impressionnante, on retrouve des cancérogènes avérés pour l’Homme comme le benzène (n°92, agent leucémiant), mais aussi des produits usuels comme le café instantané, semble-t-il peu toxique et pour lequel on peut se poser la question sur son utilité réelle, dans les fluides de fracturation !

Dans la conclusion de ce rapport, il est rapporté que sur les 2500 mélanges chimiques, plus de 650 contiendraient des produits potentiellement nocifs. Parmi ces derniers, 22 sont classés comme cancérogènes et sont soumis aux Etats-Unis aux lois sur l’eau potable propre et sur l’air propre.

Il est probable que les compagnies pétrolières qui souhaitent extraire en France, les huiles et les gaz de schiste, ne vont pas utiliser le «  cocktail délirant » des 2500 produits répertoriés aux Etats-Unis. Mais de là, à penser, que comme le proclament certains (pétroliers. relayés par des experts officiels) qu’à peine une demi-douzaine de produits chimiques serait suffisant pour l’extraction, relève d’un « rêve pétrolier », des plus optimistes ! Surtout que ces pétroliers n’oublient pas que l’huile  de schiste (N° CAS 68 308- 34- 9)  est classée par le CIRC (donc l’OMS) et ceci depuis 1987 (IARC vol 35, suppl 7) cancérogène chez l’Homme (groupe 1) !

Sans nous  prononcer sur le chiffre réel du nombre de produits chimiques minima, nécessaires pour une exploitation rentable du gaz de schiste, on peut néanmoins commenter la liste des produits considérés comme dangereux, par les autorités sanitaires américaines,  mais,  bien entendu en privilégiant nos propres critères d’évaluation !

En effet, si on s’appuie sur  la liste élaborée par le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC, Lyon, janvier 2011), émanation de l’Organisation  Mondiale de la Santé (OMS), on arrive comme l’indique le tableau 7, à comptabiliser 10 cancérogènes pour l’Homme (groupes 1 et 2A), avec en plus 9 composés cancérogènes chez l’animal et suspectés d’être cancérogènes chez l’Homme (groupe 2 B), mais dont l’implication dans le cancer humain n’est pas actuellement établie avec certitude.

Il est évident, que cette classification élaborée par des groupes d’experts internationaux reconnus, ne constitue qu’une classification provisoire de l’OMS et est de ce fait en constante évolution, dépendant de l’avancée des connaissances scientifiques.

| Composés chimiques | CLASSIFICATION CIRC (Janvier 2011) |
| --- | --- |
|  | Cancérogènes chez l’Homme | Suspectés cancérogènes Groupe 2B |
|  | Groupe 1 | Groupe 2A |  |
| Acétaldéhyde |  |  | X |
| Acide nitrilotriacétique (NTA) |  |  | X |
| Acide sulfurique concentré (aérosols) | X |  |  |
| Acrylamide |  | X |  |
| Benzène | X |  |  |
| Chlorure de benzyle |  | X |  |
| Composés inorganiques du Plomb |  | X |  |
| 1,4 - Dioxane |  |  | X |
| Dioxyde de titane |  |  | X |
| Epichlorhydrine |  | X |  |
| Ethylbenzène |  |  | X |
| Formaldéhyde | X |  |  |
| Naphtalène |  |  | X |
| Nitrites et Nitrates |  | X |  |
| Oxyde d’éthylène | X |  |  |
| Oxyde de propylène |  |  | X |
| Silice cristalline (inhalée sous forme de Quartz ou de Cristobalite) | X |  |  |
| Styrène |  |  | X |
| Trioxyde d’antimoine |  |  | X |

Tableau 7 : PRODUITS CHIMIQUES CLASSES PAR LE CIRC POUR LEUR POUVOIR CANCEROGENE CHEZ  L’HOMME.

Par rapport à la liste initiale de EPA, rapportée dans les tableaux 3 et 4, quelques produits  supplémentaires sont à rajouter, car pouvant poser des problèmes sanitaires. De ce fait, il faut rajouter parmi les produits minéraux, les composés inorganiques du plomb (Classés en 2006 par le CIRC, cancérogène probable chez l’Homme, et de plus bien connus comme neurotoxiques et reprotoxiques surtout chez les jeunes enfants en développement) et de l’antimoine (classé cancérogène 2 B par le CIRC).

Parmi les composés organiques, il faut rajouter l’épichlorhydrine (classé par le CIRC dans le groupe 2A), et l’hexaméthylène-trétramine (connu en France sous le nom d’Uroformine, un bactéricide urinaire), non classée par le CIRC, mais néanmoins source potentielle en milieu légèrement acide, de formaldéhyde (Groupe 1 du CIRC) (n°161).

A partir des tableaux regroupés dans le rapport d’enquête américain qui répertorie le nombre de fois où les produits chimiques sont détectés dans les différents forages sélectionnés, il est possible de mesurer la fréquence d’utilisation des produits les plus couramment rencontrés, comme l’indique le tableau 8.

| COMPOSES CHIMIQUES | NOMBRE DE FOIS RETROUVES DANS LES FORAGES |
| --- | --- |
| Méthanol (n°122) Isopropanol (n°125) Silice cristalline (Quartz) (n° 43) 2- Butoxyéthanol (n° 149) Ethylène- glycol (n° 133) Fractions de pétrole léger hydrogéné Soude (Hydroxyde de sodium) (n° 49) Composés BTEX* (n° 92, 93, 95, 94) | 392 279 207 126 119 89 80 60 |

* BTEX : Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylène.

Tableau 8: EXEMPLE DE PRODUITS CHIMIQUES LE PLUS SOUVENT DETECTES DANS LES FLUIDES DE FRACTURATION UILISES AUX ETATS-UNIS ENTRE 2005 ET 2009.

Sous le couvert du secret industriel, les sociétés de forage américaines se refusent toujours de fournir des données quantitatives. Ceci constitue un handicap majeur pour évaluer les réels risques toxiques des produits chimiques utilisés. Il reste les données fournies par les Associations écologiques ou par les Agences officielles comme le Bureau de régulation des huiles et gaz de schiste de l’Etat de New-York, dont le rapport préliminaire NYSDEC en 2009 (804 pages) donne quelques valeurs intéressantes, regroupées dans le tableau 9.

| COMPOSES CHIMIQUES | NOMBRE DE DETECTION | TAUX MOYENS en mg / L -1 |
| --- | --- | --- |
| N- Oxyde de 4- nitroquinoléine | 24/24 | 13908 |
| Cation divalent du Baryum (Ba2+) | 34/34 | 662 |
| Toluène (n°93) | 15/29 | 833 |
| Xylène (mélange de 3 isomères) (n°94) | 14/22 | 487 |
| Benzène (n°92) | 14/29 | 280 |

Tableau 9 : CONCENTRATION DE QUELQUES PRODUITS DANS LES EAUX DE        FRACTURATION DE SORTIE DE FORAGE, AUX ETATS-UNIS (NYSDEC, 2009)

La présence à de tels taux de tous ces composés est particulièrement inquiétante. Le benzène (agent leucémiant puissant chez l’Homme) et le N-Oxyde de 4-nitroquinoléine (cancer de la bouche, très actif chez les rongeurs), sont des cancérogènes très redoutables, à bannir impérativement.

Le cation divalent baryum (Ba2+) est en milieu aqueux un toxique puissant, surtout au niveau du tractus digestif.

Le benzène (n°92), le toluène(n°93), l’éthylbenzène (n°95) et le xylène (n°94), regroupés dans la famille des BTEX, sont des hydrocarbures mono-aromatiques, d’excellents Composés Organiques Volatils (COV) et reconnus comme d’importants neurotoxiques et pour le toluène, reprotoxique (Repro 3 pour l’Union européenne).

Le benzène (n°92), qui est certainement apporté par les produits pétroliers extérieurs (carburants,  coupes pétrolières légères…) constitue un réel problème de santé publique en tant que puissant toxique de la moelle osseuse (lieu de la synthèse de toutes les cellules sanguines) favorisant, entre autre, l’apparition de leucémies myeloblastiques aigües et ceci à des doses qui peuvent être extrêmement faibles (de l’ordre de quelques parties par million). Les jeunes enfants sont une population particulièrement sensible. Ces effets myelotoxiques,  peuvent être majorés par d’autres constituants signalés dans les  fluides de fracturation, comme l’oxyde d’éthylène (tableau 4) (n°139) et le formaldéhyde( tableau 4) (n°161).

Apparemment, le benzène continue de se retrouver comme contaminant des fleuves et des rivières traversant les sites d’extraction de gaz de schiste ou roche-mère. Ainsi récemment, l’EPA, a mis en évidence, que les résidus aqueux déversés dans la rivière « Allegheny » en Pennsylvanie, renferment du benzène, à une concentration 28 fois supérieure à la norme américaine en vigueur (EPA , Avril 2010).

Des reportages récents, relatent les fuites d’hydrocarbures aromatiques légers, qui lors de la remontée par les canalisations plastiques, des liquides de sortie, laissent diffuser ces composés volatils, qui une fois en surface, s’évaporent dans l’atmosphère, entraînant d’importantes pollutions des écosystèmes :

Ainsi aux Etats-Unis, mais aussi en Allemagne, des riverains de plates-formes de forage de gaz de schiste se plaignent fréquemment de maux de tête et de troubles gastro-intestinaux, certainement liés à l’inhalation de ces composés hydrocarbonés.

Pour preuve, en Basse-Saxe (Allemagne du Nord) sur le territoire de Sohlingen, ou EXXON-MOBIL  réalise des forages gaziers, un riverain qui se plaignait de maux de tête avait dans son sang, un taux de 0,7 µg/ L-1 de benzène, signe d’une imprégnation conséquente, car normalement le benzène n’est pas présent dans le sang !

Pour évaluer les risques réels de certains produits chimiques retrouvés fréquemment dans les fluides de fracturation, il est nécessaire dans une première approche de classer ces composés selon leur degré de dangerosité, tant pour les travailleurs de ce secteur gazopétrolier, que pour les populations locales et plus globalement pour l’environnement.

1) Quels sont les produits à éliminer impérativement, car responsables d’effets  irréversibles ?

- L’ennemi numéro un est le benzène (n°92), l’hydrocarbure aromatique le plus simple, mais aussi le plus redoutable pour la santé, toxique sélectif de la moelle osseuse chez l’Homme. En agissant sur les cellules souches, le benzène va perturber la synthèse des globules rouges, d’où l’apparition d’anémie plus ou moins irréversible. Son action sur les plaquettes va entraîner des troubles de la coagulation, mais surtout son impact sur les globules blancs peut aboutir à leur reproduction anarchique, d’où l’apparition de leucémies.   Il est important de signaler qu’il existe une nette relation dose-effet entre l’importance de l’exposition en ppm/mois et l’incidence des leucémies.

- D’autres produits, souvent présents dans les liquides de fracturation doivent être   impérativement proscrits, comme le formaldéhyde(n°161), l’oxyde d’éthylène (n°139), l’acrylamide (n°195), ainsi que la silice cristalline (n°43).

- Le formaldéhyde (n°161), en plus de puissantes propriétés irritantes et allergisantes est chez l’Homme un cancérogène oro-laryngé et serait impliqué dans l’apparition de leucémies.

- L’oxyde d’éthylène (n°139), dont on comprend mal la présence dans les fluides de fracturation, est aussi un fort agent leucémiant.

- En ce qui concerne l’acrylamide (n°195), en plus d’être un neurotoxique périphérique (polynévrite), il est aussi un cancérogène chez l’Homme, ce qui n’est pas le cas des gels de polyacrylamide, couramment utilisés dans les liquides de fracturation.

- Quant à la silice cristalline (SiO2)n (n°43), qui existe sous différentes formes (Quartz, Cristobalite), c’est un irritant et fibrosant pulmonaire puissant (silicose…), mais aussi un cancérogène bronchique,  qui intervient essentiellement à l’état de poussières.

Ainsi son utilisation sous forme de sable humide (tableau 2), ne correspond pas à une situation dans laquelle la silice cristalline, devrait présenter une activité génotoxique.

- L’acide sulfurique (n°56) concentré est un cancérogène bronchique chez l’Homme, mais seulement sous forme d’aérosols, comme par exemple lors de sa synthèse dans les « chambres de plomb ». Il serait étonnant qu’il intervienne ainsi dans les fluides de fracturation, Mais il faut rester prudent, car il est très corrosif !

D’une manière générale, lorsque l’on sélectionne un produit pour son impact sur la santé, il serait judicieux de prendre en compte ses conditions réelles d’exposition, ce qui éviterait de véritables polémiques.

2) Quels sont les produits préoccupants pour la santé et qu’il faudrait substituer par des  composés moins toxiques ?

- Dans cette catégorie, il faut mettre les produits doués d’une toxicité sélective comme les reprotoxiques ou les neurotoxiques, sans oublier les hématotoxiques, les hépatotoxiques, les néphrotoxiques, les immunotoxiques, et les perturbateurs endocriniens.

  - Parmi les composés reconnus reprotoxiques chez l’Homme (classification européenne) les éthers de glycol, constituent un groupe d’éthers-oxydes bien représentés dans les liquides de fracturation. En particulier, il faudrait impérativement remplacer les éthers méthylique et éthylique de l’éthylène-glycol ainsi que leurs acétates et ceci par des 1-éthers du propylène-glycol qui sont non reprotoxiques.

| 2-Méthoxyéthanol (N°140) | Acétate de 2-Méthoxyéthanol (N°141) | 2-Ethoxyéthanol (N°142) | Acétate de 2-Ethoxyéthanol N°143) | 1-Ether du Propylene-glycol |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - Les composés du bore, les plus reprotoxiques comme l’acide borique (n°68) pourraient être remplacés par le métaborate de sodium (n°70), non reprotoxique.

| Acide borique (n°68) | Métaborate de sodium, Octahydraté (n°70) |
| --- | --- |

  - Quant aux formamides (formamide  et diméthylformamide), et à la N-méthyl -pyrrolidone, tous classés reprotoxiques 2  par l’Union européenne, ils pourraient être substitués par le diméthylsulfoxyde (DMSO) non reprotoxique.

| Formamide (n°190) | Diméthylformamide (DMF) (n°191) | N-Méthyl- pyrrolidone (NMP) (n°192) | Diméthylsulfoxyde (DMSO) (n°139)) |
| --- | --- | --- | --- |

  - Parmi les hématotoxiques , en plus du benzène et de l’oxyde d’éthylène déjà pris en compte comme cancérogènes avérés chez l’Homme, il faut ajouter le 2-butoxyéthanol (2-BE), un éther de glycol, qui fait éclater les globules rouges entraînant de l’anémie et des troubles rénaux. Chez l’animal,                        le 2-butoxyéthanol serait responsable de tumeurs des glandes surrénales, mais rien n’est prouvé chez l’Homme.

Il est évident que le 2-butoxyéthanol, est comme les autres éthers de glycol, un produit qui pénètre essentiellement par la peau et dont il faudrait particulièrement se méfier.

Utilisé comme surfactant dans les liquides de fracturation (tableau 2 page 6), le 2-butoxyéthanol devrait pouvoir être facilement remplacé  par un composé très peu toxique, comme l’isopropanol (n°125).

| 2-Butoxyéthanol (N°149) | Isopropanol (N°125) |
| --- | --- |

  - Bien d’autres produits sont à éviter dans les fluides de fracturation et peuvent     être signalés : certains sont des neurotoxiques puissants (le groupe des BTEX, le méthanol, l’acrylamide, …).

| CH3-OH |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Méthanol (N°122) | Acrylamide (N°195) | Benzène (N°92) | Toluène (N°93) | Xylène (3 Isomères) (N°94) | Ethylbenzène (N°95) |
|  |  | BTEX |

  - D’autres composés sont hépatotoxiques comme les dérivés organochlorés : trichloroéthylène, perchloroéthylène (n°120), chlorure de benzyle (n°121), (en expérimentation animale)

| Trichloroéthylène | Tétrachloroéthylène (N°120) | Chlorure de benzyle (N°121) |
| --- | --- | --- |

Il faut signaler que certains composés organochlorés sont aussi des

néphrotoxiques et des cancérogènes probables chez l’Homme (groupe 2A du CIRC).

  - Parmi les toxiques rénaux puissants, il faut mettre en garde contre l’éthylène- glycol (n°133) et le diéthylène-glycol (n°144) qui devraient être exclus des liquides  de fracturation et par ailleurs facilement remplacés par le propylène-glycol, non néphrotoxique.

| Ethylène-glycol (N°133) | Diéthylène-glycol (n°144) | Propylène-glycol |
| --- | --- | --- |

  - Certains composés retrouvés dans les liquides de fracturation sont des produits allergisants puissants parmi lesquels on retrouve des composés organiques comme le formaldéhyde (n°161) et le glutaraldéhyde (n°162), ainsi que des composés minéraux, tel que le sulfate de nickel(n°40) et l’acétate chromique (n°29).

| Formaldéhyde (N°161) | Glutaraldéhyde (N°162)) | Sulfate de nickel (N°40) | Acétate chromique (N°29) |
| --- | --- | --- | --- |

- Les documents préparés par les Etats-Unis (EPA, Commission de l’Energie et du Commerce, NYSDEC) où le Québec (INSP) montrent une certaine hétérogénicité au niveau des données toxicologiques, concernant les produits caractérisés dans les fluides de fracturation, ceci est du à des approches différentes.

- A titre d’exemple, un composé peu courant, le N-Oxyde de 4-nitroquinoléine, utilisé comme inhibiteur de corrosion se retrouve dans le document de l’INSP du Québec et dans le NYSDEC (2009) de l’Etat de New-York, à une concentration moyenne de 13.908 mg/L-1 dans 24 prélèvements sur 24, avec une concentration maximale de 48.336 mg/L -1. C’est un taux considérable pour un composé, essentiellement utilisé dans les laboratoires comme cancérogène modèle de la cavité buccale et de la langue, chez les rongeurs (Rats, Souris). A une période identique (2005, 2009) le document de la Commission de l’Energie et du Commerce de la Chambre des Représentants Américaine, ne fait pas mention de ce produit et signale seulement la présence de bases azotées extraites de goudrons (Tar bases, quinoline dérivatives,…).

Aucune trace du N-Oxyde de 4-nitroquinoléine !!!

Si on ne dispose pas encore de suffisamment de recul pour bien évaluer les effets du cocktail de produits chimiques utilisés aux Etats-Unis dans la période 2005-2009, par contre, les médias locaux ont relaté plusieurs intoxications aigües mortelles chez des animaux côtoyant les sites de forage.

| (Source : durangotexas.blogspot.com) |  |
| --- | --- |
| Photo: Sur le site de Chesapeake Energy, empoisonnement mortel de 19 bovins, par du liquide de fracturation | (Source : huntervalleyprotectionalliance.com) Photo: Mort de 19 vaches ayant ingéré de l’eau de fracturation en Louisiane. |

Toujours en 2009, il est signalé dans un journal local de Louisiane, « Le Shreveport times » du 29 avril 2010, que 19 vaches sont mortes après avoir été en contact avec un fluide de fracturation de l’entreprise « Chesapeake Energy ». Si l’intoxication aiguë ne fait aucun doute, le journal signale que les animaux décédés avaient de l’écume dans la bouche, et leur langue était ensanglantée…Les mêmes cibles  biologiques que les Rats et les Souris, intoxiqués à long terme par le N-Oxyde de 4- nitroquinoléine !!!

Une coïncidence bien étrange, qui nécessiterait certainement que les scientifiques  américains s’intéressent très sérieusement à ce composé, réputé pour son pouvoir cancérogène extrêmement puissant et d’une sélectivité étonnante… même si les huiles de quinoléine ne seraient plus utilisées aux Etats-Unis !

Si des vaches ont survécu à cet empoisonnement, il serait par ailleurs judicieux de les suivre sur le long terme, ce qui pourrait réserver des surprises. Rien que par ce fait, il serait impératif  qu’une vigilance accrue soit mise en place auprès des populations vivant dans ces zones d’extraction gazo-pétrolières… Sinon l’épidémiologie pourra être redoutable…

Photo: tête d’une vache ayant succombé à l’ingestion d’eau de sorties de fracturation sur le site de Chesapeake Energy en Louisiane, 2010.

(Source: inconnue)

# VIII,  UNE CONCLUSION QUI DEMEURE TOUJOURS PROVISOIRE.

Depuis une dizaine d’années, l’exploitation des gaz et huiles de schiste ou hydrocarbures de roche-mère, dits non conventionnels, ont connu un essor considérable aux Etats-Unis , entraînant par ailleurs une dégradation de l’environnement, dont il est encore difficile de mesurer toutes les conséquences à long terme.

En sera-t-il de même pour l’Europe ?

La Pologne, qui disposerait des plus grandes réserves d’Europe (5300 milliards de m3 selon l’Agence américaine d’information énergétique, l’EIA) rêve de se libérer de sa tutelle énergétique envers son fournisseur russe. En ce qui concerne la France (dont les  richesses viendraient juste après celles de la Pologne), ses réserves en hydrocarbures non conventionnels, sont  estimées à 100  millions de mètres cubes, techniquement exploitables dans le Bassin Parisien (surtout sous forme  d’huile  de schiste). Selon le rapport du 8 juin 2011 du CGIET et du CGEDD,  les ressources exploitables dans le sud seraient de l’ordre de 500 milliards de m3, mais ces chiffres ne correspondent qu’à une simple suspicion sur l’existence de telles réserves et ceci en l’absence de toute évaluation fiable. D’autres pays européens en sont actuellement au stade de l’exploration, comme la Grande-Bretagne sur le site de Blackpool, l’Allemagne en Basse-Saxe, mais aussi la Suisse.

Fait étrange, alors que les compagnies nord-américaines aux États-Unis communiquent maintenant la composition en produits chimiques (liste parfois folklorique !) des fluides de fracturation ces mêmes compagnies en Europe n’ont pas, sauf exception,  jusqu’à présent divulgué la nature des composés qu’elles mettent en œuvre…

En France, le débat national sur les huiles et gaz de schiste, s’est focalisé d’une part sur les quantités considérables d’eau mise en œuvre (de 10 000 à 20 000 m3   par cycle de fracturation) et d’autre part sur la nature et les quantités  d’additifs chimiques ajoutés, ce qui correspond en fait à des dizaines de tonnes de produits.

Comme l’ont indiqué François- Michel GONNOT  et Philippe MARTIN, les deux rapporteurs du document sur les gaz et huiles  de schiste du 8 juin 2011 (page 50) : « la communication de la composition des fluides  de fracturation,  constitue une condition préalable à l’ouverture d’un débat sur l’opportunité de l’exploitation des gaz et huiles  de schiste ». Une liste de produits autorisés, établie par exemple par l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail (ANSES) pourrait selon ces auteurs, constituer  une garantie acceptable par l’opinion publique.

Dans le même rapport (page 50)  les entreprises pétro- gazières ont indiqué «  travailler à l’emploi d’additifs toujours moins nocifs » tels que les composés utilisés dans l’agroalimentaire et des produits de consommation courante.

La position de l’Agence Américaine de l’Environnement (US-EPA) est dans ce sens particulièrement instructive. En effet, pour l’EPA, qui investit plusieurs millions de dollars pour évaluer avec précision les impacts environnementaux et sanitaires liés à l’exploitation des gaz de schiste, il semble parfaitement acquis que les dangers écologiques, sont bien plus considérables que les retombées économiques.

Aux États-Unis, l’exemple de la Pennsylvanie est particulièrement éloquent. Si 71.000 puits sont exploités actuellement ( il y en avait 36.000 en 2000), des régions entières de cet Etat très verdoyantes, sont maintenant quasi désertiques, les nappes phréatiques étant asséchées et le sous-sol totalement pollué, avec en plus une eau de surface partiellement radioactive.

Particulièrement important, surtout dans le Sud-est de la France, est le risque sismique, suite à des opérations de fracturation.

En effet le sous-sol de ces régions méridionales riches en gaz de schiste est abondamment traversé par des failles et des fractures. Or l’étude géologique du sous-sol profond est quasi inexistante et pourtant c’est à ce niveau que se situe l’aquifère profond, lequel représentera dans l’avenir notre alimentation en eau. D’où la nécessité absolue de n’entreprendre aucune activité pétro-gazière profonde dans de telles régions, avant de disposer d’une réelle connaissance du sous-sol. Par exemple, il a été remarqué, tant dans l’Arkansas, qu’à  Blackpool en Grande Bretagne, que les zones de prospection du gaz de schiste,  peuvent être plus vulnérables aux séismes naturels.  A titre d’exemple, 700 tremblements de terre ont été enregistrés en six mois en 2010 dans l’Arkansas !

En s’appuyant pour l’essentiel sur le rapport de l’EPA de février 2011 (EPA / 600 D / - 11 / 001) complété par celui du NYSDEC (2009) de l’Etat de New-York, ainsi que la monographie de l’Institut National de Santé Publique du Québec (novembre 2010), il nous a été possible  de dresser une liste des principaux produits utilisés le plus fréquemment aux États-Unis dans l’extraction des huiles et gaz de schiste ou hydrocarbures de roche-mère (tableaux 3 et 4).

A partir de ces listes, nous avons regroupés les produits chimiques selon leur type de toxicité, dans un tableau récapitulatif (tableau n°10).

| TYPE DE TOXICITE | NOMBRE DE PRODUITS PRIS EN CONSIDERATION |
| --- | --- |
| Neurotoxicité | 7 |
| Hématotoxicité | 3 |
| Hépatotoxicité | 1 |
| Néphrotoxicité | 3 |
| Reprotoxicité (Repro 2 et 3) | 6 |
| Cancérogènes chez l’Homme (Groupes 1 et 2A du CIRC) | 8 +1* |

1* Le N-Oxyde de 4–nitroquinoléine (cancers de la bouche et de la langue chez les rongeurs), n’a pas été encore pris en compte par le CIRC.

Tableau 10: PRINCIPAUX PRODUITS TOXIQUES CHEZ L’HOMME REPERTORIES DANS LES TABLEAUX 3 ET 4

Il faut se rappeler que beaucoup de ces produits comme le sable, l’acide chlorhydrique, divers inhibiteurs de corrosion et biocides, sont couramment utilisés dans les industries pétrolière et gazière conventionnelles. Si l’on met à part, à partir des tableaux 3 et 4,  les produits corrosifs (10) essentiellement minéraux (HCl, HF, NaOH, KOH, CaO) et quelques produits allergisants (sulfate de nickel, acétate chromique, formaldéhyde, glutaraldéhyde…),  on peut regrouper dans le tableau 10 une trentaine de produits qui doivent être considérés comme toxiques pour l’Homme, dont certains très toxiques, par exemple les produits cancérogènes ou les produits toxiques pour la reproduction, qu’il faut impérativement bannir.

Comme le répertorie le tableau 5, les eaux usées, rejetées après la fracturation s’enrichissent, après la traversée des différentes couches géologiques, avec divers composés hydrosolubles inorganiques.

Parmi ces composés, les dérivés de métaux correspondent soit à des éléments traces toxiques très bioaccumulables comme le plomb, le cadmium, le mercure  et le thallium, soit à des métaux de transition, moins toxiques et moins bioaccumulables, comme le cobalt, le nickel, le cuivre…

D’autres métaux, sont de redoutables toxiques comme le béryllium et le baryum (sous forme hydrosoluble).

Parmi les éléments mixtes, l’arsenic et l’antimoine sont aussi des toxiques puissants.

Bien entendu selon le type des couches géologiques traversées, la nature et la concentration des éléments minéraux pourront être très variables.

Tous ces risques toxiques à plus ou moins long terme, ne doivent pas faire oublier les éventuels risques d’explosion et d’incendie, liés à la présence dans l’eau de sortie, de gaz en particulier du méthane, extrêmement volatil et très inflammable.

Dans ce contexte de l’influence environnementale néfaste, des techniques de fracturation des huiles et gaz de schiste ou hydrocarbures de roche-mère, nous avons été très attentifs à l’étude récente du Professeur Robert HOWARTH de l’Université Cornell, qui estime que l’impact de l’exploration des gaz de schiste sur le réchauffement climatique pourrait dépasser de 20% celui du charbon !! Ceci serait du aux fuites de méthane durant la fracturation le long des conduits cimentés, le méthane étant en moyenne 22 fois plus efficace que le CO2, comme gaz à effet de serre !!

En final, un bilan écologique peu performant !

Les compagnies pétro-gazières, qui ont investi en Europe dans l’exploitation du gaz et  des huiles de schiste et ceci  pour en développer l’extraction, seraient bien inspirées de bannir d’emblée dans la composition de leurs fluides de fracturation, certains additifs chimiques, à moins qu’elles ne maîtrisent d’autres techniques de fracturations (air comprimé, propane liquide…) moins polluantes.

Ces additifs chimiques, largement utilisés aux États-Unis, surtout au début de l’exploitation gazière non conventionnelle et dont on relève peu à peu les dégâts écologiques irréversibles peuvent être regroupés dans le tableau 11.

| N° | COMPOSES CHIMIQUES ET MELANGE | TOXICITE A LONG TERME | EFFETS NEFASTES SUR L’ENVIRON-NEMENT | PRODUIT DE SUBSTITUTION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AIGUE (+ Corrosif, Irritant) | CANCERO* | AUTRES |  |  |
| 1 | Acide borique et Perborate de sodium | _ | _ | Repro 2 | _ | _ |
| 2 | Acide fluorhydrique | Corrosif | _ | Fluorose Ostéoporose | _ | _ |
| 3 | Acide nitrilotriacétique (NTA) | _ | _ | Néphrotoxique |  | EDTA |
| 4 | Acrylamide | Irritant | 2A | Neurotoxique périphérique, Allergisant | Dangereux pour les poissons | Bis-acrylamide |
| 5 | Benzène | Neuro-toxique central | 1 | Hématotoxique (anémie) | Très toxique pour la vie aquatique | Cumène |
| 6 | 2-Butoxyéthanol | _ | _ | Hématotoxique (hémolyse) |  | Isopropanol |
| 7 | Chlorure de benzyle | Irritant | 2A |  |  |  |
| 8 | Dérivés de la Quinoléine (fractions basiques du Pétrole) | Irritant | ? |  | ? |  |
| 9 | 1,2-Diéthoxyéthane | Irritant |  | Repro 2 |  | 1-Ether méthylique du 1,2-Propylène-glycol |
| 10 | 1,2-Diméthoxyéthane (glyme) | Irritant |  | Repro 2 |  | 1-Ether méthylique du 1,2-Propylène-glycol |
| 11 | Diméthylforma-mide (DMF) | Irritant |  | Repro 2 |  | Diméthyl-sulfoxyde (DMSO) |
| 12 | Epichlorhydrine | Irritant | 2A |  |  |  |
| 13 | 2-Ethoxyéthanol (+ Acétate) | _ |  | Repro 2 |  | 1-Ether méthylique du 1,2- Propylène-glycol |
| 14 | Ethylène-glycol Diéthylène-glycol |  |  | Néphrotoxique |  | Propylène-glycol |
| 15 | Formaldéhyde | Irritant | 1 | Allergisant |  | Glutaraldéhyde |
| 16 | Hexane | Neuro-toxique |  | Neurotoxique périphérique |  | Heptane Cyclohexane |
| 17 | Méthanol | Acidose |  | Neurotoxique oculaire |  | Ethanol Isopropanol |
| 18 | Méthoxyéthanol (+Acétate) | _ |  | Repro 2 |  | 1-Ether méthylique du 1,2-Propylène-glycol |
| 19 | Naphta lourds | Irritant |  |  | Toxique pour la faune aquatique | Fractions pétrolières non génotoxiques |
| 20 | Nitrates/Nitrites |  | 2A | Hématotoxiques (Méthémoglobinisants) | Prolifération d’algues |  |
| 21 | Oxyde d’éthylène | Irritant | 1 |  |  |  |
| 22 | Sels d’aluminium |  |  | Neurotoxiques, Ostéotoxiques |  |  |
| 23 | Sels de baryum (hydrosolubles) |  |  | Toxiques intestinaux |  |  |
| 24 | Tétrachloro-éthylène (Perchlo) | Irritant | 2A | Neurotoxique, Hépatotoxique, Nephrotoxique | Toxique pour la faune aquatique | Dichlorométhane |
| 25 | Toluène | Neuro-toxique central |  | Repro 3 Ototoxique | Toxique pour la faune aquatique | Cumène |

Tableau 11 : LES 25 PRODUITS CHIMIQUES ET LEURS MELANGES, CONSIDERES COMME TRES TOXIQUES ET (OU) DANGEREUX POUR L’ENVIRONNEMENT ET A BANNIR DANS LES FLUIDES DE FRACTURATION.

Un projet de loi visant à interdire l’exploration et l’exploitation des gaz et huiles de schiste ou nommés depuis le dernier rapport du CGIET et du CGEDD  « hydrocarbures de roche-mère », a été débattu les 10 et 12 mai 2011.

La proposition de loi relative à l’exploration et à l’exploitation des mines d’hydrocarbures non conventionnels liquides (huiles de schiste) ou gazeux (méthane) a été adoptée le 21 juin par l’Assemblée nationale puis par le Sénat, le 30 juin 2011. Cette loi qui interdit les forages verticaux, suivis de fracturation hydraulique horizontale des roches schisteuses, riches en hydrocarbures, a été promulguée le 13 juillet, puis publiée au journal officiel le 14 juillet 2011 (11).

La France, rejoint ainsi la Suède,  qui la première, avait interdit l’exploration du gaz et  des huiles de schiste dans son sous-sol.

Incontestablement, il s’agit d’une première avancée, mais il reste encore à réadapter le code minier français (le sous-sol étant la propriété de l’État) aux enjeux sociaux-économiques actuels, en y incluant l’obligation d’une consultation de la population environnante d’un site à prospecter. Espérons qui l’en sera ainsi  dans l’avenir ?

Le principal auteur de l’analyse que nous vous proposons, étant à l’origine un chimiste du Groupe Roussel-Uclaf (Romainville) puis du CNRS (Gif sur Yvette), notre approche concernant la dangerosité des produits chimiques, que l’EPA a détecté dans les fluides de sortie de fracturation, peut paraître quelque peu éloignée de ce qui est décrit par ailleurs. En fait notre propre approche est de considérer que les événements qui se produisent au niveau du milieu de fracturation, peuvent-être assimilés à un « réacteur chimique » dans lequel, à des températures plus ou moins élevées et sous des pressions variées, des centaines de molécules interagissent les unes sur les autres et de ce fait, le mélange final de sortie, ne peut-être que différent des produits initiaux injectés. Ainsi rien ne doit interdire à des oxydants de modifier la structure de molécules réductrices.

C’est par exemple, ce qui doit se passer avec les sels trivalents de chrome (comme l’acétate chromique), facilement oxydables en composés hexavalents du chrome, comme les chromates (schéma 5).

Rien n’interdit qu’une molécule donnée puisse subir une suite de réactions, comme on peut l’imaginer à partir de la quinoléine, une base hétérocyclique azotée aromatique, qui se retrouve dans les fractions basiques de pétrole, qui sont ajoutées dans certains fluides de fracturation. En présence d’une source d’agent nitrant (nitrates…), la quinoléine est préférentiellement nitrée sur le sommet en 4 du noyau pyridinique. La 4-nitroquinoléine, ainsi formée, peut ensuite s’oxyder sélectivement sur son atome d’azote  hétérocyclique et conduit en final au N-oxyde de 4-nitroquinoleine,  que l’on retrouve dans le fluide de sortie (schéma 4).

La majorité des composés chimiques repérés dans les fluides de fracturation hydraulique d’exploration et d’exploitation des huiles et gaz de schiste ou hydrocarbures de roche-mère, sont pour l’essentiel des xénobiotiques (substances étrangères à l’organisme), dont plusieurs sont très toxiques et très polluants pour l’environnement.

Il est donc essentiel de considérer, que seules les techniques de fracturation, respectueuses de la santé humaine et de l’environnement, seraient à étudier dans la perspective d’une politique énergétique,  acceptable par tous.

BIBLIOGRAPHIE RESUMÉE

1 - NYSDEC (2009)

Supplemental Generic Environmental Impact Statement On The Oil, Gas and Solution Mining

Regulatory Program. Document de 804 pages.

Bureau of Oil & Gas Regulation

New York State, Albany,

ftp://ftp.dec.state.ny.us/dmn/download/OGdSGEISFull.pdf

2- Colborn T. 2010

Natural Gas operation  from a Public Health Perspective.

Inter Jour.l of Human and Ecological Risk Assessment, En cours de parution.

http://www.bctwa.org/Frk-NatGa&Health-Sept4-2010.pdf

3- Institut National de Sante publique. Novembre 2010

État des connaissances sur la relation entre les activités liées au gaz de schiste et la santé publique.

Institut national de santé publique du Québec, 73 pages. http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1177_RelGazSchisteSantePubRapPreliminaire.pdf

4- Bishop R. Juanary 2011

Chemical and Biological Risk Assessment for Natural Gas Extraction in New York.

Chemistry & Biochemistry Department 
State University of New York, College at Oneonta.

http://ge.tt/2VfEsZw/Risk%20Assessment%20Natural%20Gas%20Extraction.pdf?type=download

5-EPA. February 2011

Draft plan to study the potential. impacts of hydraulic fracturing on drinking water ressouces

EPA/600/ D-11/001

Office of Research and Development.

http://water.epa.gov/type/groundwater/uic/class2/hydraulicfracturing/upload/HFStudyPlanDraft_SAB_020711.pdf

6-Leteurtrois J.P; Pillet D; Durville JL ; et Gazeau JC. Avril 2011.

Les hydrocarbures de roche-mère en France. Rapport provisoire

CGIET n° 2011-04-G CGEDD n° 007318-01. Paris

http://www.economie.gouv.fr/services/rap11/110421rap-hydrocarbures-roche-mere.pdf

7- Waxman H; Markey E, Degette D. April 2011.

Chemicals used in Hydraulic  Fracturing.

UNITED STATES HOUSE OF REPRESENTATIVESCOMMITTEE ON ENERGY AND COMMERCE MINORITY STAFF.

http://lenouvelordre.com/util/dl/Liste_des_produit_chimiques_du_fraking.pdf

8- Osborn SG, Vengosh  A, Warner NR, Jackson RB. 9 May 2011.

Methane contamination of drinking water accompanying gas-well drilling and hydraulic fracturing

PNAS , 108, 20 , 8172-8176.

http://www.pnas.org/content/108/20/8172.full.pdf+html

9- Gonnot F.M, Martin Ph. 8 juin 2011.

Mission d’information sur les gaz et les huiles de schiste.

Rapport d’information n° 3517

Assemblée Nationale, 2011, Paris

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3517.asp

10- Marino M. Juin 2011.

Hydrocarbures de roche-mère : Vers un nouveau Gasland ?

Enquêtes de santé n°7 juin-juillet 201, p 30-39

http://www.enquetesdesante.com/revue/index.html

11- LOI n° 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique.

JORF n°0162 du 14 juillet 2011, p 12217, texte n° 2.
http://www.legifrance.gouv.fr/

12- SEAB Shale Gas Production Subcommittee – 90-Day Report. August 2011.

The Shale Gas Production Subcommittee of the Secretary of Energy Advisory Board (SEAB.

http://www.shalegas.energy.gov/resources/081111_90_day_report.pdf

# Footnotes

EPA/600/D-II/001/February 2011/www.epa.gov/research

http://www.halliburton.com/public/projects/pubsdata/hydraulic_fracturing/fracturing.101html

( http://www.aqlpa.com/catalogue-de-documents/doc_download/60-lexploration-et-lexploitation-des-gaz-de-schiste-dans-la-vallee-du-saint-laurent.html

Benzène, fiche toxicologique n°49 , INRS 2004

Rapport n°3517 de l’Assemblée nationale sur la Mission d’information sur le gaz de schiste 8 juin 2011.

CGIET : Conseil Général de l’Industrie et des Technologies

CGEDD : Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable

Howarth R and all. 2011.Methers and the greenhouse-gas footprint of natural gas from shale formations. Climatic change en cours de parution

# Text boxes

PRODUITS CHIMIQUES

Constituants de la matière

Matière Inerte

Matière Vivante

Composés du carbone lié à

lui-même et/ou à l’hydrogène

Éléments Minéraux

(dont certains composés du carbone)

C─C et/ou C─H

Produits Minéraux

Métaux et Non-métaux (Métalloïdes)

C─C

Carbures

C─H

Hydrocarbures

Produits Organiques